KVP/R - kódový vysielač-prijímač registra ; slúži na transform. a spracovanie riadiacich značiek multifrekv. kódu R2 ; počet KVP/R závisí od prevádzkového zaťaženia v ústredni a od druhu spolupracujúcich ústrední ; VVI - vysielač voliacich impulzov ; pracuje ako zdroj jednosmer. impulzov vysielaných vo forme aditívneho sériového kódu ; spolupracuje s registrom pri prepájaní do ústredne s odlišným druhom signalizácie ; An – analyzátor analyzuje prvé 2 alebo 3 číslice účastníc. čísla ; na základe rozboru prijatých číslic určí okamih začatia prepájania

Činnosť zariadení registrového vybavenia pri prepájaní:

Pokojový stav ÚR - v pokojovom stave signalizuje ÚR do Pc/ÚR (prípojnica ÚR) inform. o svojej neobsadenosti (-60V)

Oznamovací tón - k obsadeniu ÚR dochádza (+60V= zem) z ÚSa (účastnícka sada) cezÚS  (účastnícky stupeň), ON a Pc/ÚR ; po obsadení vyšle ÚR účastníkovi cez ON a ÚS oznamov. tón

Voľba úč. čísla - po príjme prvej číslice začína ÚR vykonávať jej analýzu, pričom môžu nastať dva prípady: ÚR na základe vlastnej analýzy 1. číslice vie dať pokyn k začatiu prepájania, ÚR si nemusí privolať na pomoc An (analyzátor) ; v opačnom prípade si ÚR po príjme 2. číslice privoláva na pomoc An

Výstavba spojenia vrámci vlastnej ústredne a do ústredne s rovnakou signalizáciou: keď ÚR prijal potrebný počet číslic na zostavenie spojenia, žiada o pripojenie MPc/KVP (markér prípojnice kódového prijímača-vysielača) a VVI (vysielač voliacich impulzov) ; po ich obsadení dáva ÚR povel, ktorý je markérom vyhodnotený ako žiadosť o pripojenie KVP/R ; to sa uskutoční pomocou reléovej prípojnice ; KVP/R dáva po pripojení povel ÚR na odovzdanie 1. číslice ; ÚR odovzdáva informáciu o 1. číslici v jednosmernom paralelnom kóde 2 z 5-tich cez prijímacie relé do KVP/R ; KVP/R ďalej vysiela číslicu mfc kódom R2. ; Výstavba spojenia do ústrední s odlišnou signalizáciou: ústredňa PK202 spolupracuje s ústredňou s inou signalizáciou pomocou aditívneho sériového kódu ; len čo uskutoční ÚR spojenie na určitom spojovacom stupni kódom R2 a ďalšie spojenie už smeruje do ústredne s inou signalizáciou, KVP/R dostáva od KVP príslušného spoj. stupňa spätnú značku “vysielať úč. voľbu od poslednej číslice jednosmernými impulzami adit. sér. kódu” ; potom sa KVP/R uvoľňuje a ÚR si privoláva MPc/KVP,VVI a žiada o pripojenie VVI ; po obsadení sa VVI pripája k centrál. zdroju impulzov ; ÚR potom cyklicky opakuje vysiel. ďalších číslic do VVI ; z VVI sa vysiel. jednosm. impulzy v adit. sér. kóde už priamo do spolupracujúcej ústredne, kde sú prijímané prijímačom voľby.