Slovenská Technická Univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra Telekomunikácií

Výpočty na homogénnych vedeniach

Telekomunikačné vedenia

Vypracoval : Miloš Pösinger                                                              Ročník : 3.

Dňa : 31.10.2007                                                                                Krúžok:  TLK 9

1.  ZADANIE

1.	Vypočítajte vlnovú impedanciu  Z = Z.ej.ω, špecifickú konštantu tlmenia α, špecifickú konštantu fázového posuvu β a fázovú rýchlosť vf  pre zadané hodnoty homogénneho vedenia pre diaľkový kábel DK 1,2 CuXV.

2.	Vypočítané závislosti Z=f1(ω), φz=f2(ω), Re{Z}=f3(ω), Im{Z}=f4(ω), α=f5(ω), β= f6(ω), vf=f7(ω) spracujte graficky.

3.	Pre vypočítané hodnoty Z a γ z úlohy č.1

a. 	Zistite vektor napätia U(x)  a okamžité hodnoty u(x) pre frekvenciu

f = 50 kHz , t = 0,75 s , x = 0;0,5;1;...7 km, ak je modul napätia UV=10V a počiatočná fáza φV = 30°.

Schéma zapojenia:

b.		Pre hodnoty vektora napätia U(x)  zostrojte hodograf a k nemu prislúchajúci priebeh okamžitých hodnôt u(x).

4.	Vypočítajte impedanciu nakrátko Zk a impedanciu  naprázdno Z0 pre dĺžku 
y = 6 km a zostrojte grafy závislosti Zk=f8(ω), φk=f9(ω), Z0=f10(ω),  φ0=f11(ω), Z=f12(ω), φz=f13(ω).

2.  TEORETICKÝ ÚVOD

Homogénne vedenie je vedenie, ktoré má vo svojom ľubovoľne krátkom elemente rovnaké vlastnosti v celej svojej dĺžke. Vlastnosti v ľubovoľnom elemente možno charakterizovať pomocou tzv. primárnych konštánt :

R - odpor vedenia na jednotku dĺžky,

G - izolačná vodivosť (zvod) na jednotku dĺžky,

L - Indukčnosť vedenia na jednotku dĺžky,

C - kapacita vedenia na jednotku dĺžky,

Celé vedenie možno rozdeliť na elementárne úseky dĺžky dx. Náhradná schéma homogénneho vedenia v nesymetrickom tvare dĺžky dx bude mať potom tvar :

Napätie u a prúd i sú funkciou vzdialenosti x a času t . V dôsledku tejto skutočnosti je potrebné skúmať závislosť napätia a prúdu od vzdialenosti x od začiatku vedenia v danom časovom okamihu t. Vychádzajúc z aplikácie I. a II. Kirchhoffovho zákona možno pre vyššie uvedenú náhradnú schému homogénneho vedenia zaviesť sústavu rovníc :

1.

2.

Úpravou rovníc (1) a (2) vznikajú parciálne diferenciálne rovnice :

3.

4.

Riešením tejto sústavy rovníc  je sústava tzv. telegrafných rovníc :

Za predpokladu harmonického napájania vedenia v ustálenom stave v rovniciach

(3) a (4), za využitia výhod pravidiel komplexného počtu a dosadením substitúcií

do rovníc (3) a (4) dostávame :

Vzťah (R+ jL)(G + jC) predstavuje druhú mocninu špecifickej komplexnej miery prenosu , ktorej reálna časť (()  vyjadruje špecifickú vlnovú mieru tlmia a imaginárna časť (() špecifickú vlnovú mieru fázového posuvu, teda :

 + j

Po zvolení komplexnej miery prenosu  v rovniciach pre napätie a prúd vznikajú lineárne diferenciálne rovnice druhého rádu s konštantnými koeficientami :

Ich riešením sú rovnice homogénneho vedenia:

v komplexnom tvare:

5.

6.

hyperbolickom tvare :

Z je vlnová impedancia vedenia, pre ktorú platí :

Z =

Rovnice (5) a (6) možno prepísať na tvar :

Vzťahy pre okamžité hodnoty u(x,t) a i(x,t) vyplývajú z predchádzajúcich rovníc :

Fázová rýchlosť udáva rýchlosť šírenia určitého stavu fázy po homogénnom vedení v ustálenom stave, bezodrazovo zakončenom, pri napájaní jediným harmonickým signálom. Je definovaná ako podiel uhlovej frekvencie ( a vlnovej miery fázového posunu ( :

Vedenie zakončené charakteristickou impedanciou:

Uvažujme homogénne vedenie konečnej dĺžky l, ktoré je charakterizované vlnovou impedanciou Z a špecifickou vlnovou mierou . Zakončíme vedenie vlnovou impedanciou Z.

keďže podľa obrázka platí , dosadením dostaneme:

Homogénne vedenie zakončené naprázdno:

Vstupnú impedanciu dostaneme, keď y = l:

Z predchádzajúcich rovníc zistíme výrazy pre modul Z0 a fázu 

Homogénne vedenie zakončené nakrátko:

Vstupnú impedanciu dostaneme, keď y = l:

Z predchádzajúcich rovníc zistíme výrazy pre modul Z0 a fázu 

Impedancia Zk nadobúda maximum (impedancia Z0 minimum) pre prípad keď

pre

Minimum Zk (maximum Z0 ) nastáva v prípade dĺžky vedenia :

pre

3. POSTUP RIEŠENIA A VZOROVÉ VÝPOČTY

Postup riešenia úloh č.1 , č.2:

Zo známych hodnôt vedenia R,G,L,C, f sme schopní vypočítať:

- uhlovú frekvenciu:				ω = 2π.f

- vlnovú impedanciu:

Ak platí Z = Z.ej.ω, tak z vlnovej impedancie vieme určiť :

- modul vlnovej impedancie vedenia:		Z

- fázu vlnovej impedancie vedenia:		φz

- reálnu a imaginárnu zložku impedancie:	Re{Z} , Im{Z}

Špecifická komplexná miera prenosu γ je daná vzťahom :

Ak vieme, že platí rovnosť γ = α+j.β, dokážeme určiť špecifickú vlnovú mieru tlmenia α (reálna zložka špecifickej komplexnej miery prenosu γ) a špecifickú vlnovú mieru fázového posuvu β (imaginárna zložka špecifickej komplexnej miery prenosu γ).

- špecifická vlnová miera  tlmenia α :		α = Re{γ}

- špecifická vlnová mieru fázového posuvu β:	β = Im{γ}

Fázová rýchlosť vf , je definovaná ako podiel uhlovej frekvencie ω a špecifickej vlnovej miery fázového posuvu β:

Vzorový výpočet  pre úlohy č.1, č.2 (f = 2,4kHz):

R = 54,8 Ω/km

G = 2,2 μS/km

L = 0,7 mH/km

C = 33,5 nF/km

uhlová frekvencia:	 ω = 2π.f = 2π.2,4.103 = 15079,64 s-1

Špecifická komplexná miera prenosu γ:

potom platí:

α = Re{γ} = 0,1072 Np/km = 0,9311 dB/km

β = Im{γ} = 0,1292 rad/km

vlnová impedancia Z:

potom

Z = |Z| = 332,381 Ω					φz = arg (Z) = -39,43°

Re{Z} = 256,731 Ω 					Im{Z} =  - 211,106 Ω

fázová rýchlosť vf:

Vzorový výpočet bol realizovaný pre f = 2,4kHz. Pre ostatné frekvencie (0,3 – 110kHz) sú výsledky uvedené v tabuľke a grafické závislosti sú zobrazené v prílohe.

Postup riešenia úlohy č.3:

Všeobecný vzťah pre vektor napätia:

Keďže máme vedenie zakončené charakteristickou impedanciou tak sa zjednoduší :

Vzorový výpočet  pre úlohu č.3:

Výpočet je realizovaný pre x = 0 km.

α = 0,246 Np/km, β = 1,539 rad/km , ω = 31 4159 s-1 , t= 0,75s , UV = 10V ,  φV = 30° = π/6.

Výsledné hodnoty pre ostatné hodnoty x ( 0; 0,5; 1 - 7 km ) sú uvedené v tabuľke v prílohe.

Postup riešenia úlohy č.4:

Impedancie vedenia nakrátko a naprázdno môžeme vypočítať pomocou vzťahov :

Správnosť výpočtu vlnovej impedancie môžeme overiť podľa vzťahu:

Vzorový výpočet  pre úlohu č.4 (f = 3 kHz):

Z = 299,283 Ω

α = 0,117 Np/km

β = 0,148 rad/km

l = 6 km

Overenie :

Pre dokonalejšie vykreslenie grafov v úlohe č.4 som použil interpoláciu v programe MathCAD.

4. ZÁVER

Výpočty som realizoval na homogénnom vedení DK Φ1,2 CuXV. Vedenie bolo prispôsobené, čo znamená, že bolo zaťažené zaťažovacou impedanciou Z2  = Z.

To znamená, že na vedení neexistuje odrazená vlna.

V úlohe číslo 1 som zo základných hodnôt vypočítal základné charakteristiky vedenia a zapísal ich do hlavnej tabuľky. V úlohe číslo 2 som zostrojil ich frekvenčné charakteristiky. Modul impedancie má s rastúcou frekvenciou klesajúci charakter. Z vypočítaných hodnôt a

zostrojených závislostí môžeme vidieť, že hodnoty špecifickej konštanty tlmenia α,

špecifickej konštanty fázového posunu β a fázovej rýchlosti vf  s rastúcou frekvenciou taktiež

rastú. Toto vedenie nespĺňa podmienky neskresleného prenosu. Špecifická miera fázového posuvu má takmer  lineárny priebeh, ale špecifická miera tlmenia nie je konštantná na celom rozsahu a preto táto podmienka nie je splnená. Na splnenie podmienky neskresleného prenosu je potrebné urobiť korekciu tlmenia.

V úlohe číslo 3 som vypočítal fázor napätia a okamžitú hodnotu napätia na vedení. Z grafu okamžitého napätia sa potvrdil teoretický predpoklad, že hodnota u(x) je utlmovaná krivkou exp(-α.x) resp. -exp(-α.x). Špecifická konštanta fázového posunu β spôsobuje oneskorenie signálu oproti vstupnému signálu.

V úlohe číslo 4 som vypočítal vstupnú impedanciu pri zakončení vedenia nakrátko Zk,

naprázdno Z0. Z grafov som zistil, že tam kde má modul impedancie nakrátko maximum, má

modul impedancie naprázdno maximum a naopak. Priebeh modulu vlnovej impedancie pretína

priesečníky modulov impedancií nakrátko a naprázdno. Podobne to platí aj pre fázy vlnových

impedancií nakrátko a naprázdno a fázu vlnovej impedancie. Pri vysokých frekvenciách impedancie naprázdno a nakrátko konvergujú k vlnovej impedancii.

Správnosť vypočítaných hodnôt vlnovej impedancie z úlohy č.1. je overená hodnotami vlnovej impedancie získanými výpočtom v súvislosti so vzťahom platným medzi vlnovou impedanciou a impedanciou vedenia zakončeného naprázdno a nakrátko.

PRÍLOHA

Diaľkový kábel DK Φ 1,2 CuXV         C = 33,5 nF/km  ,  L = 0,7 mH/km

| f |  | R | G |  |  |  | Z | z | Re{Z} | Im{Z} | vf | Zk | k | Z0 | 0 | Z |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [kHz] | [s-1] | [/km] | [S/km] | [Np/km] | [dB/km] | [rad/km] | [] | [°] | [] | [] | [km/s] | Zk [] | k [°] | Z0 [] | [°] | [] | [°] |
| 0,3 | 1884.9555 | 54,6 | 0,254 | 0.041 | 0.357 | 0.042 | 930.004 | -44.193 | 666.814 | -648.28 | 4.494e4 | 327.576 | -0.987 | 2640 | -87.398 | 930.004 | -44.193 |
| 0,5 | 3141.5926 | 54,6 | 0,426 | 0.053 | 0.457 | 0.055 | 720.565 | -43.731 | 520.667 | -498.106 | 5.755e4 | 327.592 | -1.648 | 1585 | -85.814 | 720.565 | -43.731 |
| 0,8 | 5026.5482 | 54,6 | 0,69 | 0.066 | 0.572 | 0.07 | 570.016 | -43.039 | 416.619 | -389.034 | 7.193e4 | 327.657 | -2.649 | 991.643 | -83.429 | 570.016 | -43.039 |
| 1,2 | 7539.8223 | 54,6 | 1,05 | 0.079 | 0.689 | 0.087 | 466.016 | -42.12 | 345.662 | -312.552 | 8.668e4 | 327.798 | -4.013 | 662.517 | -80.227 | 466.016 | -42.12 |
| 1,6 | 10053.0964 | 54,6 | 1,43 | 0.09 | 0.783 | 0.102 | 404.307 | -41.206 | 304.177 | -266.346 | 9.85e4 | 327.951 | -5.424 | 498.439 | -76.988 | 404.307 | -41.206 |
| 2 | 12566.3706 | 54,7 | 1,81 | 0.099 | 0.862 | 0.116 | 362.74 | -40.309 | 276.64 | -234.682 | 1.083e5 | 328.574 | -6.939 | 400.535 | -73.679 | 362.74 | -40.309 |
| 2,4 | 15079.6447 | 54,8 | 2,2 | 0.107 | 0.931 | 0.129 | 332.373 | -39.424 | 256.748 | -211.074 | 1.167e5 | 328.985 | -8.539 | 335.796 | -70.308 | 332.373 | -39.424 |
| 3 | 18849.5559 | 55 | 2,81 | 0.117 | 1.019 | 0.148 | 299.283 | -38.127 | 235.428 | -184.78 | 1.272e5 | 329.15 | -11.14 | 272.126 | -65.114 | 299.283 | -38.127 |
| 5 | 31415.9265 | 55,2 | 2,84 | 0.141 | 1.221 | 0.207 | 237.61 | -34.162 | 196.845 | -133.082 | 1.519e5 | 317.705 | -20.841 | 177.708 | -47.282 | 237.61 | -34.162 |
| 10 | 62831.8530 | 56,1 | 10,6 | 0.17 | 1.480 | 0.348 | 184.029 | -25.808 | 165.674 | -80.117 | 1.806e5 | 209.824 | -38.546 | 161.405 | -13.069 | 184.029 | -25.808 |
| 20 | 125663.7061 | 58,4 | 26,3 | 0.195 | 1.690 | 0.638 | 158.369 | -16.611 | 151.76 | -45.274 | 1.971e5 | 152.392 | -5.771 | 164.581 | -27.451 | 158.369 | -16.611 |
| 30 | 188495.5592 | 61,9 | 45,1 | 0.212 | 1.842 | 0.936 | 151.92. | -12.362 | 148.399 | -32.524 | 2.015e5 | 146.571 | -21.101 | 157.467 | -3.622 | 151.92. | -12.362 |
| 40 | 251327.4123 | 66 | 69 | 0.23 | 1.994 | 1.237 | 149.388 | -10.047 | 147.097 | -26.062 | 2.032e5 | 162.172 | -4.481 | 137.612 | -15.613 | 149.388 | -10.047 |
| 50 | 314159.2654 | 70 | 89,5 | 0.246 | 2.134 | 1.539 | 148.08 | -8.585 | 146.421 | -22.104 | 2.041e5 | 134.35 | -10.825 | 163.214 | -6.344 | 148.08 | -8.585 |
| 60 | 376991.1184 | 75 | 112 | 0.265 | 2.302 | 1.842 | 148.284 | -7.679 | 146.063 | -19.693 | 2.046e5 | 160.07 | -8.241 | 135.704 | -7.116 | 148.284 | -7.679 |
| 70 | 439822.9715 | 80 | 139 | 0.285 | 2.472 | 2.146 | 146.93 | -7.013 | 145.831 | -17.939 | 2.049e5 | 139.283 | -4.818 | 154.998 | -9.208 | 146.93 | -7.013 |
| 80 | 502654.8246 | 85 | 166 | 0.304 | 2.641 | 2.45 | 146.614 | -6.508 | 145.669 | -16.618 | 2.052e5 | 149.924 | -9.204 | 143.376 | -3.813 | 146.614 | -6.508 |
| 90 | 565486.6776 | 89 | 198 | 0.32 | 2.783 | 2.754 | 146.342 | -6.036 | 145.531 | -15.389 | 2.053e5 | 146.715 | -3.588 | 145.97 | -8.484 | 146.342 | -6.036 |
| 100 | 628318.5307 | 94 | 232 | 0.34 | 2.955 | 3.069 | 146.172 | -5.716 | 145.445 | -14.559 | 2.055e5 | 143.542 | -7.346 | 148.849 | -4.087 | 146.172 | -5.716 |
| 110 | 691150.3838 | 98,5 | 267 | 0.358 | 3.113 | 3.362 | 146.023 | -5.424 | 145.369 | -13.802 | 2.056e5 | 149.55 | -4.685 | 142.579 | -6.162 | 146.023 | -5.424 |

Tabuľka k úlohe č. 3a :

| x[km] | Re{U} [V] | Im{U} [V] | u(x) [V] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4.330 | 2.500 | 4.330 |
| 0,5 | 4.289 | -1.076 | 4.289 |
| 1 | 2.062 | -3.323 | 2.062 |
| 1,5 | -0.735 | -3.380 | -0.735 |
| 2 | -2;546 | -1.695 | -2;546 |
| 2,5 | -2.660 | 0.490 | -2.660 |
| 3 | -1.388 | 1.948 | -1.388 |
| 3,5 | 0.317 | 2.092 | 0.317 |
| 4 | 1.489 | 1.133 | 1.489 |
| 4,5 | 1.643 | -0.196 | 1.643 |
| 5 | 0.923 | -1.136 | 0.923 |
| 5,5 | -0.112 | -1.289 | -0.112 |
| 6 | -0.865 | -0.750 | -0.865 |
| 6,5 | -1.011 | 0.056 | -1.011 |
| 7 | -0.608 | 0.657 | -0.608 |

Grafy k úlohe č.2 :

Priebeh modulu vlnovej impedancie Z v závislosti od kruhovej frekvencie (logaritmická mierka).

Priebeh fázy vlnovej impedancie Z v závislosti od kruhovej frekvencie (logaritmická mierka).

Reálna a imaginárna zložka vlnovej impedancie Z v závislosti od kruhovej frekvencie

Reálna a imaginárna zložka vlnovej impedancie Z v závislosti od kruhovej frekvencie (logaritmická mierka)

Špecifická konštanta tlmenia v závislosti od kruhovej frekvencie

Špecifická konštanta fázového posuvu v závislosti od kruhovej frekvencie

Fázová rýchlosť v závislosti od kruhovej frekvencie

Grafy k úlohe č.3 :

Priebeh fázora napätia U(x)					  	          Priebeh okamžitej hodnoty napätia u(x)

Grafy k úlohe č.4 :

Frekvenčná závislosť modulov vlnovej impedancie Z, Z nakrátko, Z naprázdno

Frekvenčná závislosť fáz vlnovej impedancie φ , φ nakrátko, φ naprázdno