## Slide 1: ČSR
Cvičenie 2

## Slide 2: Čo vieme...
Tvorba reči, hlasový trakt...
Delenie základných rečových jednotiek a ich charakteristické príznaky
Základná hlasivková frekvencia, formantove frekvencie

## Slide 3: Príklad:
MATLAB: napíšte funkciu pre generovanie dvoch kosínusových signálov s frekvenciou f0 = 20 Hz a 40 Hz pre vzorkovaciu frekvenciu Fs = 8000 Hz
1. Matematický zápis signálu spojitého v čase
s(t) = cos(2πf0t) = cos(2π20t)
2. Pri vzorkovaní signálu nahradíme čas t diskrétnym časom nT, kde T je vzorkovacia perióda
Výsledný signál zapíšeme ako
3. Generovanie signálu a jeho magnitúdová frekv. char.
n = 0:7999;
x = cos (2 * pi * 20 / 8000 * n); figure; plot(x);
y = 0.5 * cos (2 * pi * 40 / 8000 * n); figure; plot(y);
z = x + y; figure; plot(z);
Z = abs(fft(z)); figure; stem(Z);

## Slide 4: Parametrizácia reči
Parametrizácia = vyjadrenie rečového signálu obmedzeným množstvom hodnôt
= extrakcia charakteristických čŕt
Ake parametrizácie poznáme ...
F0 (Muz/zena)
PCM vzorky
Znelá / neznelá
Energia
ZCR – zero crossing rate
LPC analýza
Vo frekvečnej oblasti – banky filtrov(LPC, E ...), formantove frekvencie

## Slide 5: Parametrizácia reči
Stacionárny / nestacionárny signál – rozdiel ?
Reč = stacionárna / nestacionárna ?
Nutnosť stacionarity ?

## Slide 6: Oknovanie (rámcovanie) signálu
Oknovanie ... O čo ide ?
Parametre rámcu - dĺžka lram
- prekrytie pram,
- posun sram = lram - pram
Dĺžka – dostatočne krátka (aby sa dal signál považovať za stacionárny), dostatočne dlhá (aby sa dali uspokojivo odhadnúť počítané parametry na danom rámci)
Kompromis – dĺžka 20 az 25ms, polovičný prekryv
Prekrytie – malé =  rýchly časový posun, malé nároky na výpočtové zdroje
  Hodnoty parametrov medzi rámcami sú veľmi odlišné
  veľké =  vyhladené parametre medzi rámcami, veľké nároky na výpočtový výkon
  Kompromis – 10 az 15 ms

## Slide 7: Oknovanie (rámcovanie) signálu
Koľko rámcov potrebujeme na signál o dĺžke N ?
BEZ PREKRYVU pram = 0
kde Nram je počet rámcov

## Slide 8: Oknovanie (rámcovanie) signálu
Koľko rámcov potrebujeme na signál o dĺžke N ?
S PREKRYVOM pram ≠ 0
kde Nram je počet rámcov

## Slide 9: Príklad:
Oknovanie signálu y = [1, 2, -5, 1, 0, -3, 1]
1. rámcovanie
Vytvorte rámce na uvedenom signály dĺžky lram = 3 a s prekryvom pram = 1
2. Výpočet parametru Stredná krátkodobá energia
Pre každý rámec vypočítajte parameter SKE:
3. Pomocou funkcie segment_signal() nasegmentujte signál ‘zeze.wav’ s dĺžkou rámca 20ms a s polovičným prekryvom 10ms. Vypočítajte strednú krátkodobú energiu každého segmentu a zobrazte pomocou príkazu stem() v matlabe.
segment_signal(signal,frame_length,frame_shift) – vracia maticu kde riadky predstavujú jednotlivé segmenty

## Slide 10: Príklad:
x=wavread('zeze.wav');
A=segment_signal(x,160,80);
A = A.^2
A = A'
E = sum(A)
E = E/160
stem(E)
- Samohlásky majú veľkú energiu