Test ČSR

Výpočtová časť:

- Pomocou algoritmu DTW vypočítajte vzdialenosť medzi dvoma postupnosťami príznakových vektorov A, B. Zobrazte potrebné prvky lokálnej aj globálnej matice vzdialeností a priebeh minimálnej cesty v matici globálnych vzdialeností.

A((a1, a2, a3, a4( ;  B(( b1, b2, b3(

a1((3,2,1(; a2((3,3,2(; a3((4,3,1(; a4((3,1,2(;

b1((2,3,1(; b2((4,3,2(; b3((3,2,2(;

Pri porovnaní 2 vektorov použite euklidovskú vzdialenosť.

Obmedzenie lokálnej cesty spolu s príslušnými  váhami je:

, pričom v globálnej ceste sú zakázané dva prechody za sebou v horizontálnom alebo vertikálnom smere.

# Počet bodov 5

- Je neúplne zadaný markovovský model (reťazec), a to len pomocou matice prechodov A. Určite prvky vektora počiatočných pravdepodobností ( (((1, (2, (3, (4( tak, aby pravdepodobnosť generovania postupnosti stavov (S2, S3, S3, S3, S4, S1, S4, S2) na danom modeli ( bola maximálna a svoje rozhodnutie zdôvodnite. Vypočítajte uvedenú pravdepodobnosť, tj. P(S2, S3, S3, S3, S4, S1, S4, S2 ( ()

|  | S1 | S2 | S3 | S4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| S2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.4 |
| S3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| S4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 |

A(

Počet bodov 3

Test ČSR

Teoretická časť:

- Základné vlastnosti samohlások.

-Ako sú tvorené samohlásky v hlasových orgánoch človeka.

-Nakreslite typický priebeh samohlásky v časovej oblasti a uveďte jeho význačné charakteristiky.

-Načrtnite typickú frekvenčnú charakteristiku samohlásky a vyznačte na nej významné body a priebehy

## Počet bodov 4

- LPC analýza.

-Napíšte vzťah, resp. postup akým získame chybový signál predikcie e(n) pomocou LPC koeficientov a čomu takýto signál v LPC modeli zodpovedá.

-Napíšte vzťah pre prenosovú funkciu, resp. frekvenčnú charakteristiku hlasového traktu opísanú pomocou predikčných koeficientov.

-Vymenujte metódy slúžiace na výpočet predikčných koeficientov. Ktorá z metód robí výpočet LPC koeficientov aj zo vzoriek ležiacich mimo uvažovaného rámca?

## Počet bodov 3

# Text boxes

2

1

1