Test A; ČSS2 2001-2002

A) Nech

Stabilizujte H(z) pomocou fázovacích článkov a vyjadrite stabilnú H(z) v tvare:

B) V akých prípadoch sa používa metóda planárneho inverzného polynómu na stabilizáciu diskrétnych sústav a aké sú jej nevýhody.

5 bodov

2)

- Definujte 2D FT a vymenujte aspoň 3 jej základné vlastnosti

- Uveďte vlastnosť 2D FT, ktorá nemá obdobu pri 1D FT

3 body

3)

- Definujte úplnú množinu diskrétnych ortogonálnych funkcií o dĺžke N bodov.

Máme zadané nasledovné bázové funkcie:

B) Prečo tieto funkcie netvoria bázu nejakej diskrétnej ortogonálnej transformácie?

- Zmenou jednej bázovej funkcie vytvorte zo systému nejakú bázu diskrétnej ortogonálnej transformácie.

5 bodov

4) Nakreslite kanonický model konvolútorného homomorfného systému.

2 body

Test B; ČSS2 2001-2002

1)

A) Nech

Aká je H(z) sústava z hľadiska stability: stabilná, na hranici stability alebo nestabilná. Tvrdenie zdôvodnite! V prípade, že sústava nie je stabilná, akou metódou ju môžeme stabilizovať a prečo?

B) Aké sú výhody a nevýhody stabilizácie pomocou fázovacích článkov.

5 bodov

2)

A) Definujte 2D Z transformáciu a vymenujte aspoň 3 jej základné vlastnosti.

- Uveďte vlastnosť 2D Z transformácie, ktorá nemá obdobu pri 1D Z transformácií

3 body

3)

A) Definujte množinu spojitých ortonormálnych funkcií na intervale t1 a t2.

Máme zadaný nasledovný systém ortogonálnych funkcií:

- Prečo táto množina OT funkcií nie je úplná, tvrdenie zdôvodnite. Doplňte jednu bázovú funkciu tak, aby výsledný systém bol úplný a ortogonálny.

5 bodov

4) Nakreslite kanonický model multiplikatívneho homomorfného systému.

2 body

# Text boxes

0

4

3

2

1

-1

1

0

-1

1

0

-1

1

0

-1

1

0

0

4

3

2

1

-1

1

0

-1

1

0

-1

1

0