ČSS2 2002-2003

A) Zistite o aký typ systému

z hľadiska stability ide. V prípade nestabilného systému ho stabilizujte a vyjadrite jeho stabilnú prenosovú funkciu v tvare:

5 bodov

2)

- Máme zadané nasledovné bázové funkcie:

A) Doplňte daný neúplný systém bázových funkcií o jednu funkciu tak, aby funkcie tvorili ortogonálnu bázu.

B)Upravte tento ortogonálny systém tak, aby bol ortonormálny (napíšte, resp. nakreslite jeho bázové funkcie- presné hodnoty)

5 bodov

3) Je zadané komplexné kepstrum nasledovne:

A) Určite pomocou neho reálne kepstrum c(n) a vyjadrite jeho hodnoty pre všetky n pomocou koeficientov a1, a2, b1.

B) Uveďte 2 najčastejšie použitia kepstra pri spracovaní signálov.

Poznámka: Reálne kepstrum je párna časť komplexného kepstra.

5 bodov

# Text boxes

0

4

3

2

1

-1

1

0

-1

1

0

-1

1

0

-1

1

0