SS2 cvičenie 1.

| generácia | Riadenie | Spojovacie P | Prvky | systém |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1G | Analógové Synchrónne Decentralizov. | analógové | Krokový volič (triedič, linkový volič) | P51 |
| 2G | Analógové Asynchrónne Čiastočne centralizov. | analógové | Kríž. Spínače | PK202 |
| 3G | Digitálne Asynchrónne Centralizov. | analógové | Polov. matice | UE200 |
| 4G | Digitálne Asynchrónne Decentralizov. | digitálne | T+S | S12 EWSD |

Impulzná voľba:

- Rozpájanie /  spájanie slučky

- impulz 40ms	 & pauza 60ms

Spojovacie pole:

- smerové	- prepojené výstupy

- nesmerové	-  neprepojené výstupy

Multipel – možnosť výberu výstupu

V ústredniach 1. a 2. generácie používala koncentrácia 1:10.

Blokáda-zmenšenie: prelivová matica,smerové pole,expanzia...

Prelivový článok 	- znižovanie blokády

Vnútorný preliv 	- zníženie spojení oproti prelivu (10V 10H = 90úč.)

T články :

- 5b +1b na riadenie (riadený zápis / riadené čítanie)

- oneskorenie: 125 µs (celý PCM rámec)

Hovorový signál namodulovaný do elektrického sa vzorkuje 8000 krát za sekundu. Každá vzorka je zakódovaná 8-mi bitmi, čiže rýchlosť jedného kanálu je 64kbit/s. Takýto kanál sa v rámci PCM nazýva kanálový interval. PCM 1. rádu obsahuje 32 kanálových intervalov (KI). Z toho vyplýva, že prenosová rýchlosť PCM rámca je 2,048 Mbit/s. Vzorka(KI): 3,9 µs, rámec(32KI):125 µs. 0-synchron, 16-signal.

SS2 cvičenie 2.

( Návrh malej digitálnej ústredne )

BLOK ÚČASTNÍCKYCH SÁD			SPOJOVACIE POLE

Analógová US					T+S

Digitálna US

BLOK DTMF VOĽBY				BLOK RIADENIA

BLOK GENERÁTOROV

KONTROLNÝCH TÓNOV				VSTUPNO/VÝSTUPNÝ BLOK

Úsa

- filtrácia

- rozhranie medzi 2-vodičovou úč. telef. linkou a 4-vodičovou časťou ústredne

- vyzváňanie účastníka

- snímanie stavu úč.

- A/D prevod signálu

Blok DTMF voľby

- detekovanie tónovej, multifrekvenčnej voľby

- príjem MF voľby

- prevod MF voľby na hexadecimálny kód

Blok generátorov

- generovanie tónov: obsadzovací, oznamovací, kontrolný/vyzváňací, „halalí“

Spojovacie Poľe

- T+S články v rôznej konfigurácii

Blok riadenia

- riadi celú činnosť PABX

V/V blok

- komunikácia s periférnymi zariadeniami

Zbernica

- prenos údajov: užitočné, signalizácia, synchronizácia

SCHÉMA ANALÓGOVEJ ÚČASTNÍCKEJ SADY!!!

B	- batery

O	- overwoltage protection

R	- ringing (pomocou striedavého prúdu)

S	- supervision

C	-codec

H	-hybrid

T	-testing

- Útlmový plán- do 5km od Ú.

- SLIC:		vidlica- obvod rozhrania		// 2dr – 4dr

4-drôt:		vysielajú 2 drôty, prijímajú 2 drôty – analógové

- FILTER: 		300-3400Hz (obojsmerne)		// obmedzenie pásma

- KODEK:		PAM, PCM				// uč. sada musí byť schopná zmeny A na D

- RADIČ:		aktivuje kodek v prijímacom/vysielacom čase.

- SLIC		- detekcia operácie za slúchadlom

- TSAC		- obvod na prideľovanie KI (príjem, vysielanie), spolupracuje s CPU

- COMBO	- programovateľný I/O

- G		- generátor vyzváňacieho prúdu

- CPU		- riadi činnosť všetkých blokov,  Testuje stav úč. V spolupráci s blokom SLIC

- Impul.voľba	:

  - skratovanie úč. Linky

  - sleduje onhook, offhook stavy

  - túto voľbu môže spracovávať aj SLIC

- ÚS

  - dokáže zaznamenávať stav úč. Linky

  - dokáže prijímať impulznú voľbu

  - nedokáže multifrekvenčnú, preto blok DTMF

MULTIFREKVENČNÁ VOĽBA:	3spôsoby:

- Prijímač DTMF je umiestnený v každej účastníckej sade (ÚS).

Výhoda: Každý účastník (Ú) môže po pridelení voľného KI uskutočniť voľbu.

Nevýhoda: Finančne náročné.

- Niekoľko samostatných DTMF. ZDIEĽANÉ !!!

Samostatné ÚS, SLIC nahradený DTMF blokom.

Výhody: Jednoduchšie a lacnejšie.

Nevýhody: DTMF môžu byť obsadené a aj keď má Ú pridelený voľný KI, nemôže začať s voľbou.

- Pripojenie rýchlych procesorov DSP.

Výhody: Veľmi jednoduché, dá sa využiť aj ako generátor kontrolných tónov.

GENERÁTORY KONTROLNÝCH TÓNOV	- ozn, obs, kozn, halali

- Môžu byť umiestnené aj v ÚS každého Ú.

- VÝHODNEJŠIE RIEŠENIE:

Samostatné ÚS.

SLIC nahradený generátorom kontrolného tónu.

Čiže sú potrebné 3 takéto ÚS

SS2 cvičenie 3.

( Návrh malej digitálnej ústredne RIADENIE )

RIADENIE: zabezpečené mikroprocesorom (8080, 8051, ...)

ČINNOSŤ SPOJOVACIEHO SYSTÉMU (PABX)

- inicializácia všetkých obvodov (PABX sa nachádza v kľudovom stave, nik nekomunikuje)

- procesor sleduje v jednom cykle aktivitu na každej ÚS

- ak Ú A zdvihne slúchadlo, signál (ST1) na obvode SLIC sa nastaví na logickú „1“

- procesor túto aktivitu vyhodnotí (výstup CO obvodu COMBO) a vyhradí A 2 KI (príjem, vysielanie), pripojí generátor ozn. tónu a voľný DTMF prijímač

- 2 prípady :

  - neboli voľné KI

  - nebol voľný DTMF prijímač.

- Porcesor pripojí UA na KI kde je vysielaný obsadzovací tón.

- ak úč. A dostal oznamovací tón, smie začať s voľbou čísla volanéhoúč. .

- po začatí voľby sa odpojí generátor ozn. tónu

- po prijatí celej úč. voľby sa odpojí DTMF prijímač, overí sa existencia B čísla, skontroluje sa či je B voľný

- 2 prípady:

  - B neexistuje alebo je obsadený

- k úč. A sa pripojí generátor tónu poruchy

- k úč. A sa pripojí tón poruchy

  - UB je voľný

- v Úsa úč. B sa prepne prepínač na generátor vyzváňacieho prúdu

- k úč. A sa pripojí generátor kontrolného vyzváňacieho tónu KVT

- GKVT bude na vysielanie pridelený KI zhodný s KI kt. je pridelený úč. A na príjem

    - 2 prípady:

      - úč. A nezdvihne

        - Úč. A zloží (KONIEC SPOJENIA)

      - úč. B zdvihne slúchadlo:

- procesor to detekuje (OH)

- vyzváňanie sa ukončí (prepínač v ÚS UB sa prepne na SLIC)

- od UA sa odpojí generátor KVT

- UB budú pridelené KI zhodné s UA

- procesor sleduje či jeden z úč. neukončil spojenie

- ak ukončil :

- budú uvoľnené KI (koniec spojenia)

- druhý úč. dostane obsadzovací tón

-2. Ú zloží: ZANIKÁ PROCES, KT. OBSLUHOVAL PRÁVE UKONČENÉ SPOJENIE

PABX

Úlohou PABX je umožniť spojenie medzi ľubovoľnými 2-ma účastníkmi pripojenej k PABX (čiže komunikácia v 1 PABX).

// nebudeme riešiť spoluprácu s inými PABX ani s inými periférnymi zariadeniami

Pr.

K PABX má byť pripojených 128 analóg.Úč.

Vychádzajme z predpokladu že v 1. okamihu bude komunikovať max 10per Ú.

10per z 128Ú:     13Ú (13 volajúcich 2x13hovorov)    čiže 1PCM rámec (26KI, lebo len 1 tok)

Je potrebné digitálne SP?  // NIE.

S-článok nepotrebujeme lebo sme v rámci 1 ústredne.

T-článok nepotrebujeme- procesor pomocou radiču na priradenie KI, bol by potrebný ak by sme mali viac PCM rámcov.

- TSR a RSI	pripojenie analóg. Úč.

- ST1		identifikovanie stavu úč. slučky

  - indikovanie porúch

  - príjem impulznej voľby

  - zablokovanie úč. procesorom

- TXO		výstup zo SLIC do COMBO

- RXI		vstup zo SLIC do COMBO

- IL0-IL3		vf rozhranie – samostatne programovateľné

- VFX		vtup informač. analóg. signálu z obvodu MC33121

- VFR		výstup informač. analóg. signálu z obvodu MC33121

- FSY a FSR	privádzajú do obvodu 8kHz signál

(rámcová synchronizácia prijímaného a vysielaného signálu)

- BCLK a MCLK	2,048MHz signál privádzajú na bitovú synchron.

- CCLK		hodinový impulz

- CI a CO		komunikujú s obvodom mikroprocesoru

- CS			privádza signál Chip Select na výber US

- DR			vstup PCM

- DX			výstup PCM

- Xin Xout	na 1. obvode slúži na pripojenie vnútorného oscilátora

    - Na ostatných DTMF prijímačoch je Xin spojený s napájaním (Xout nevyužitý)

- Xen	na detekciu zapojenia vnútorného oscilátora

- ATB	spája navzájom všetky obvody MC

- D1-4	dátové vstupy DTMF	(4bity)

- GT		detekcia pichádzajúceho nového tónu

- DV		signalizuje dekódovanie platného páru tónov

- AI		vstup analóg. signálu, kt. sa má dekódovať

- ENB	signalizuje že výstupy D1-D4 obsahujú platnú voľbu, ak je na ňom logická „1“

// VSUVKA

DIGITÁLNA ÚS

SS2 cvičenie 4.

( Návrh malej digitálnej ústredne SOFTWARE )

- Detekcia stavu úč. jednotky

- Mikroprocesor si v pamäti udržiava tabuľku aktívnych účastníkov

- Stav slučky neaktívnych a aktívnych úč. je neustále monitorovaný obvodom SLIC

- Ak úč. zdvihne slúchadlo, tak sa to prejaví na výstupe ST1

- Obvod COMBO o tejto aktivite informuje procesor pomocou sériového výstupu z COMBO obvodu do procesora -> pin CO

- Pridelenie KI

  - Ak sú voľné minimálne 2KI PCM toku a jeden DTMF prijímač, mikroprocesor alokuje úč. jeden KI  pre čítanie a jeden KI pre zápis

  - Na KI pre zápis následne pripojí DTMF prijímač a zároveň začne úč. na miesto svojho KI pre čítanie počúvať 1.KI do ktorého vysiela generátor ozn. Tónu

- Pridelenie úč voľby

  - Ak sa pomocou výstupu ST1 zistí, že úč. volí impulznou voľbou, prijímač DTMF voľby je odpojený a impulz. voľba sa príjme prostredníctvom ST1

  - V prípade tónovej voľby, DTMF prijímač prevádza páry tónov na binárny tvar a posiela ich mikroprocesoru po zbernici

  - Mikroprocesor kontroluje správnosť voľby

  - Ak je číslo správne, mikroprocesor zistí či je úč. voľný

- Pridelenie obs. tónu

  - ak je volaný úč. obsadený, mikroprocesor pripojí volajúcemu obs. tón

- Pripojenie KVT a GVP

  - Ak je volaný úč. voľný, mikroprocesor pripojí volajúcemu kontrolný vyzváňací tón

  - A volanému úč. pripojí GVP

- Vytvorenie spojenia

  - Ak volaný úč. zdvihne  slúchadlo, táto aktivita je detekovaná  na ST1

  - Volajúci má byť odpojený od KVT a spojený s voľaným  (úč.B pridelené KI)

  - Ak KVT počúva s cudzieho KI, alebo je tento tón vysielaný len pre neho, KI pre čítanie volajúceho sa stane KI pre zápis volaného

  - Ak je KVT vysielaný práve do KI pre čítanie volajúceho  a počúva ho aj iný úč., tomuto úč. je pridelený KI pre čítanie kde je vysielaný KVT a nám sa KI daného úč. pripojeného na náš KI

- Zrušenie spojenia

  - Zloženie slúchadla niektorým z úč. je detekované obvodom SLIC (ST1)

  - Uvoľnia sa príslušné KI

Mux- 16(výstupy)x4(vstupy)	-1 pin na aktivovanie MUX

- (16x9) vieme adresovať

ZBERNICA:

- Pre potreby synchronizácie: (8kHz, 2,048MHz) //  FSR, FSX, BCLK, MCLK

- Na vyzvonenie účastníka (100V/25Hz)

- Výber obvodov DTMF voľby a gen. signálov

- Prenos informácií, PCM 30/32 			//   Dr, Dx

- Prenos riadiacich info medzi mikroprocesorom a ostatnými časťami // CI, CO, CCLK

- Prenos tónovej voľby úč. do mikroprocesora 	// D1-D4

- Výber Úsa // CS

STAVY:

- kľudový

- čakanie na 1. číslo

- prerušené spojenie

- čakanie na 2. číslo

- čakanie na 3. číslo

- kontrola Ú čísla

- vyzvonenie

- vytvorené spojenie