PRS temy

Vidlica  (15b)

  - Vymenujte typy vidlíc používaných v telekomunikačných systémoch a porovnajte ich z hľadiska tlmenia.

  - Nakreslite transformátorovú vidlicu a špecifikujte jej prenosové vlastnosti

    - keď je použitá v 4D zapojení,

    - ako hovorový transformátor.

  - Nakreslite blokovú schému 4D zapojenia a vyjadrite podmienku stability takéhoto okruhu.

  - Nakreslite použitie transformátorovej vidlice v telefónnom prístroji a vyjadrite jej prevádzkové tlmenie v prenosových smeroch a miestnej väzbe.

(15b)

  - Nakreslite blokovú schému komunikačného systému z hľadiska nových telekomunikačných technológií.

  - Vysvetlite stručne a výstižne význam a funkciu jednotlivých blokov.

  - Charakterizujte relevantné vlastnosti jednotlivých blokov.

Kvantovanie (15b)

  - Dôvody kvantovania (diskretizácia hodnotová, NKV – koľko a prečo).

  - Spôsoby kvantovania a ich špecifikácia.

  - Kvantizačné charakteristiky – špecifikácia (čo vyjadrujú).

  - Kvantizačné charakteristiky typy A a μ.

  - Zadefinujte, vyjadrite a vysvetlite pojmy akv [dB], s, vk [dB].

  - Vypočítajte vk pre A = 100.

Hierarchia SDH (15b)

  - Komparácia s PDH (hlavne výhody a zdôvodniť)

  - Nakreslite základnú multiplexnú štruktúru rámca STM-1.

  - Vysvetlite funkciu jednotlivých konštrukčných blokov.

  - Vysvetlite princípy multiplexovania v SDH.

  - Odvoďte prenosovú rýchlosť STM-1.

Kódery  (15b)

  - Typy kóderov používaných v digitálnych prenosových systémoch, princíp činnosti.

  - Principiálne blokové schémy.

  - Vzájomná komparácia – výhody a nevýhody.

  - 8-bitový váhovací kóder – schéma, postup prevodu.

Regenerátory (15b)

  - Význam a funkcia regenerátorov v digitálnych prenosových systémoch.

  - Bloková schéma regenerátora.

  - Vysvetlite princíp činnosti regenerátora založeného na báze vysokokvalitných rezonančných obvodov.

  - HDBn – vysvetlite, prečo je potrebné použiť tento typ kódu.

Dekórery (15b)

  - Typy dekóderov používaných v digitálnych prenosových systémoch, princíp činnosti.

  - Nakreslite schému Shannonovho dekódera a vysvetlite jeho princíp činnosti.

  - Aký typ kódu musíme použiť pri tomto type dekódera a prečo?

Technológie xDSL (15b)

  - Všeobecný popis.

  - Typy technológií.

  - Rozdiely v prenosových vlastnostiach.

PCM1. (20b)

-zakladne principy a rozdelenie (to z cviceni), struktura ramca..fas, multifas,...

-rozdelenie na SI,KI,Ramec a MultiRamec, co to je, ich prenosove rychlosti a aj z coho sa skladaju

-principy synchronizacie PCM1 ramca