SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA BRATISLAVA

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

Katedra telekomunikácii

Meranie na vidliciach

Dátum: 3.10.2005                                                                               		Tomáš Kováčik

(TLK 1)

Úlohy : 1. Na predložených typoch transformátorovej a odporovej vidlice zmerajte menovité vstupné impedancie Z2 a Z4 na bránach 2 – 2 (vstup zosilňovača) a 4 – 4 (výstup zosilňovača). Meranie vykonajte pri frekvenciách: 0.1, 0.3, 1, 2, 3, 5, 10 kHz. Oba typy vidlíc majú určenú vstupnú impedanciu vedenia  ZL = 600 (.

- Na základe merania z úlohy č.1 vypočítajte prevodový pomer p12 pre transformátorovú vidlicu .

- Zmerajte prevádzkové tlmenie  v smere vysielacom ap1-2, v smere prijímacom ap4-1 a v smere a oddeľovacom ap4-2 na predloženom type transformátorovej vidlice porovnávacou  metódou.

Teoretický úvod :

Diferenciálny transformátor je jeden z najdôležitejších prvkov v technike dvojdrôtových zosilňovačov, štvordrôtových vedení, zariadení pre vf spoje a meracích zariadení. Niekedy ho tiež nazývame vidlica. Vidlica premieňa ďiaľkové dvojdrôtové vedenie na dva samostatné dvojdrôtové vedenia a naopak. (obr. 1)

Obr. 1

Podľa konštrukcie vidlice rozďelujeme takto :

- vidlica vytvorená jedným transformátorom

- dvojtransformátorová vidlica

- odporová vidlica

V tomto meraní sa stretneme s transformátorovou a odporovou vidlicou.

Schéma zapojenia transformátorovej vidlice :

- svorky  1-1 ... svorky pre pripojenie vedenia – impedancia ZL

- svorky  2-2 ... vstupná impedancia vysielacieho zosilňovača

- svorky  3-3 ... impedancia vyvažovača ZN

- svorky  4-4  ... výstupná impedancia prijímacieho zosilňovača

Od vidlice požadujeme, aby prevádzkové tlmenie v prenosových smeroch 1-2 a 4-1 bolo minimálne a v oddeľovacom smere 4-2 bolo maximálne.

Predpokladáme, že transformátory sú ideálne, bez rozptylu a bez strát, že ich vinutia majú nekonečnú indukčnosť, že impedancia ZN  je totožná s impedanciou vedenia ZL  v celom frekvenčnom pásme.

Výpočet impedancií Z2 a Z4 :

Svorky 2-2 a 3-3 zakončíme svojimi obrazovými impedanciami. Vstupnú impedanciu zo svoriek 1-1 pri rozpojených svorkách 4-4  vypočítame podľa vzťahu

Z1(40) = ZN + p122 . Z2

a impedanciu zo svoriek 1-1, keď svorky 4-4 sú nakrátko, vypočítame zo vzťahu

ZN . Z2 . p122

Z1(4K) = ----------------------                   ,

Z2 . p122 + 4 . ZN

pričom                 n1

p12 = ----          n1,2 sú počty závitov cievok primára(1) a sekundára(2)

n2

Potom charakteristická impedancia dvojbrány zo svoriek 1-1 je

(1)

Impedancia Z1 musí byť rovná impedancii vedenia ZL :    Z1 = ZL

a tiež musí platiť:   ZL = ZN   =>    Z1 = ZN

Dosadením do rovnice (1) dostaneme

p122 . Z2 . ZN

ZN2 = -----------------------  .  (ZN + p122 . Z2)

p122 . Z2 + 4 . ZN

Po úprave

2 . ZN

Z2 = -----------

p122

Podobným spôsobom sa vypočíta impedancia Z4 :

ZN

Z4 = --------

2

Takže impedancie na vidlici sú viazané nasledujúcimi vzťahmi :

- ZL =  ZN

2 . ZL

- Z2 = --------------

p122

ZL

- Z4 = ---------

2

K úlohe č.2:

Prevodový pomer p1-2 je prevod transformátora

,

pričom n1 a n2 sú počty závitov transformátora, teda p1-2 by mal byť konštantný.

Pre vstupnú impedanciu Z2 platí vzťah:			z čoho potom pomer:

,

tento prevodový pomer v sebe zahŕňa aj straty v transformátore.

K úlohe č.3:

Výpočet prevádzkového tlmenia:

Od vidlice vyžadujeme, aby prevádzkové tlmenie v prenosových smeroch bolo čo najmenšie a v oddeľovacom smere čo najväčšie. Pri výpočte vychádzame z porovnávacieho zapojenia:

ap - prevádzkové tlmenie

P0-výkon dodávaný do meraného objektu

P -výkon dodávaný meraným objektom do záťaže

kde:

potom:

Tlmenie pre jednotlivé smery je:  aP(1-4) = aP(1-2) =0.35Np   ,   aP(1-3) -> nekonečno

ZL + ZN

aP(4-2) = 0.7 + ln ------------    ak ZL = ZN, tlmenie -> do

ZL - ZN	nekonecna, minimálne tlmenie v smere 4-2 je teda 0.7 Np, prakticky >7Np

Použité prístroje :

Úlohy 1 a 2:

- RC oscilátor  TESLA BM 344

- Tranzistorový m(řič impedancí 12 XL 020 30Hz až 300kHz

- Zdroj pre tranzistorový m(řič impedancí

Úloha 3:

- RC oscilátor  TESLA BM 344

- Tranzistorový merač úrovne  12XN045A

- Útlmový článok THELMES TT4110

- Odporový dekáda

- Vidlica

- Ovládací panel 12XP226

Vypracovanie úloh:

Úloha č.1 - Na predloženom type transformátorovej a odporovej vidlice meriame vstupné im-

pedancie Z1 , Z2, Z3, Z4. Predpokladáme, že vidlica je symetrická a na svorkách

1-1 a 3-3 sú rovnaké impedancie, t.j. impedancia ZL = ZN = 600 ( . Preto meriame

vstupné impedancie iba na svorkách Z2 a Z4. Pričom impedanciu Z2 nameriame pri

rozpojených svorkách 4-4 a pri svorkách 4-4 nakrátko. Impedanciu Z4  odmeriame

obdobne.Výslednú impedanciu vypočítame podľa vzťahu

Bloková schéma:

G - generátor

M - impedančný most TESLA

V - vidlica

Obr. 2

Tabuľka nameraných hodnôt na transformátorovej vidlici :

| f [kHz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z2(40)[(] | 590 | 640 | 655 | 672 | 690 | 760 | 1025 |
| Z2(4K)[(] | 585 | 640 | 655 | 670 | 696 | 761 | 1025 |
| Z2 [(] | 587.5 | 640 | 655 | 671 | 693 | 760.5 | 1025 |
| Z4(20)[(] | 307.5 | 307.5 | 307.5 | 307.5 | 307.5 | 307.5 | 307.5 |
| Z4(2K)[(] | 309 | 308 | 307.5 | 307.5 | 307.5 | 307.5 | 307.5 |
| Z4 [(] | 308.25 | 307.75 | 307.5 | 307.5 | 307.5 | 307.5 | 307.5 |

Grafy nameraných hodnôt:

Tabuľka nameraných hodnôt na odporovej vidlici :

| f [kHz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z2(40) [(] | 615 | 614 | 616 | 616 | 615 | 616 | 615 |
| Z2(4K)[(] | 615 | 613 | 616 | 616 | 615 | 615 | 615 |
| Z2 [(] | 615 | 613.5 | 616 | 616 | 615 | 615.5 | 615 |
| Z4(20)[(] | 610 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 |
| Z4(2K)[(] | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 |
| Z4 [(] | 609.5 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 |

Grafy nameraných hodnôt:

Úloha č.2 - Prevodový pomer p12  získame z hodnôt z úlohy č.1.

n1                                                                                  2ZL

Vieme, že    p12 =  -------  a z toho úpravou dostaneme vzťah  (p 12 ) 2  =  -------

n2                                                                                                                                     Z2

Tabuľka vypočítaných hodnôt pre transformátorovú vidlicu :

| f [kHz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z2 [] | 587.5 | 640 | 655 | 671 | 693 | 760.5 | 1025 |
| ZL [] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| p12 | 1.429179 | 1.3693 | 1.35354 | 1.3373 | 1.3159 | 1.25615 | 1.082 |

Úloha č.3 - Na transformátorovej a odporovej vidlici sme merali prevádzkové tlmenie v

smeroch : vysielacom a p(1-2), prijímacom a p(4-1) a oddeľovacom a p(4-2).

Na generátore sme nastavovali frekvenciu, indikátor bol pripojený na vidlicu.  Odčítali sme výchylku. Potom sme indikátor prepli na útlmový článok a zmenou útlmu

na útlmovej dekáde sme nastavili takú istú výchylku indikátora. Na útlmovej dekáde

sme odčítali tlmenie a0. Aby sme dostali výslednú hodnotu prevádzkového tlmenia,

musíme k a0  pripočítať korekčný člen :

kde ZK je vstupná a ZV   je výstupná impedancia vidlice.

Tabuľka vstupných a výstupných impedancií vidlice:

|  | ZV | ZK |
| --- | --- | --- |
| odchádzajúci smer | Z(600() | Z2 |
| prichádzajúci smer | Z4 | Z(600() |
| odde¾ovací smer | Z4 | Z2 |

UV           1          ZK

Potom                     ap = a0 + k  =  ln  ------  + ---- . ln -------

2.U        2          ZV

Namerané hodnoty  ap(1-2) a ap(4-1) by mali byť menšie ako 0,5 Np v celom frekvenčnom rozsahu a hodnoty ap(4-2)  by mali byť väčšie ako 7 Np v celom frekvenčnom rozsahu.

Bloková schéma pre meranie tlmenia porovnávacou metódou:

Tabuľky nameraných hodnôt  prevádzkového tlmenia na transformátorovej vidlici :

| ap1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | f | 0.1 | 0.3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|  | Z2 [] | 587.5 | 640 | 655 | 671 | 693 | 760.5 | 1025 |
|  | a0[Np] | 0.37 | 0.3 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.2 |
|  | k[Np] | -0.0105 | 0.0323 | 0.04385 | 0.0559 | 0.072 | 0.118 | 0.268 |
|  | ap[Np] | 0.357 | 0.3323 | 0.32385 | 0.3459 | 0.352 | 0.378 | 0.468 |
| ap4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | 0.1 | 0.3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|  | Z2 [] | 587.5 | 640 | 655 | 671 | 693 | 760.5 | 1025 |
|  | a0[Np] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|  | k[Np] | 0.3466 | 0.3466 | 0.3466 | 0.3466 | 0.3466 | 0.3466 | 0.3466 |
|  | ap[Np] | 0.3566 | 0.3566 | 0.3566 | 0.3566 | 0.3566 | 0.3566 | 0.3566 |
| ap4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f | 0.1 | 0.3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
|  | Z2 [] | 587.5 | 640 | 655 | 671 | 693 | 760.5 | 1025 |
|  | a0[Np] | 6.74 | 6.71 | 6.68 | 6.69 | 6.68 | 6.65 | 6.64 |
|  | k[Np] | 0.336 | 0.3788 | 0.39042 | 0.40249 | 0.4186 | 0.4651 | 0.61433 |
|  | ap[Np] | 7.076 | 7.0888 | 7.07042 | 7.09249 | 7.0986 | 7.1151 | 7.25433 |

Záver : Úlohou nášho merania bolo zoznámiť sa s vlastnosťami a parametrami transformátorovej a odporovej vidlice.

Pre obe vidlice sme zaviedli zjednodušenie a reálnu impedanicu vedenia sme nahradili impedanciou ZL= 600(. Za predpokladu, že vidlica je symetrická a impedancia vyvažovača ZN je totožná s impedanciou vedenia ZL, bolo potrebné v úlohe č.1 odmerať iba impedancie Z2 a Z4 .

Zistili sme, že Z2 transformátorovej vidlice je frekvenčne závislá, zatiaľčo Z4 nie je frekvenčne závislá. Pri meraní Z2 a Z4 na odporovej vidlici boli tieto frekvenčne veľmi málo závislé, môžeme konštatovať, že táto malá závislosť bola spôsobená chybou pri meraní a nepresnosťou prístrojov. Na základe merania z úlohy č.1 sme vypočítali úlohu č.2 – prevodový pomer p12, ktorý závisí od Z2 a ZL. ZL sme na začiatku merania zjednodušili na jednoduchý rezistor 600Ω a keďže Z2 je frekvenčne závislá, tak aj p12 je frekvenčne závislý. Spomínané závislosti sme vyniesli do grafov. V tretej úlohe, ktorú merala druhá skupina, sme určovali prevádzkové tlmenia v jednotlivých smeroch 1-2, 4-1 a 4-2. Zistené údaje sú v tabuľkách. ap1-2 a ap4-1 mali byť menšie ako 0.5Np a ap4-2 väčšie ako 7Np. Predložená vidlica spĺňa obe podmienky a teda je vhodná na umiestnenie do prevádzky.