Slovenská technická univerzita

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra telekomunikácií

Zadanie č. 1

###### MERANIE NA VIDLICIACH

Digitálne prenosové systémy a siete

DPRSS									Tomáš Čambal

Akademický rok 2009/2010						            Meracia skupina č.1 Letný semester

Zadanie

Úloha č. 1:	Na predložených typoch transformátorovej a odporovej vidlice zmerajte vstupné impedancie Z2 a Z4 na bránach 2-2 (vstup zosilňovača) a 4-4 (výstup 	zosilňovača). Meranie vykonanie pri frekvenciách f = 0.1, 0.3, 1, 2, 3, 5,10 	kHz. Oba typy vidlíc majú určenú vstupnú impedanciu vedenia ZL=600(.

Úloha č. 2:	Na základe merania z úlohy č.1 vypočítajte prevodový pomer p12 pre 	transformátorovú vidlicu.

Úloha č. 3:	Zmerajte prevádzkové tlmenie v smere vysielacom (ap1-2), prijímacom(ap4-1) 	a oddeľovacom (ap4-2) na  predloženom type transformátorovej vidlice 	porovnávacou metódou. Platí: ap = ao+k.

Teoretický úvod

Diferenciálny transformátor (vidlica) je jeden z najdôležitejších prvkov v technike dvojdrôtových zosilňovačov, štvordrôtových vedení. Tento transformátor premieňa (“rozvidľuje”) diaľkové dvojdrôtové vedenie na dva samostatné dvojdrôtové priebehy a naopak.

Obr.1 Vidlica

Podľa konštrukcie rozdeľujeme vidlice na:

- Transformátorové

- Odporové

Transformátorové vidlice sa ďalej delia na:

-vidlice s jedným transformátorom

-dvojtransformátorové vidlice.

Oba druhy ešte môžu byť symetrické alebo nesymetrické.

Odporové vidlice delíme na:

-jednoduché

-zložené.

Schéma jednotransformátorovej vidlice :

Obr. 2 Schéma jednotransformátorovej vidlice

Od vidlice požadujeme, aby prevádzkové tlmenie v prenosových smeroch 1-2 a 4-1 bolo minimálne a v oddeľovacom smere 4-2 bolo maximálne.

Predpokladáme, že transformátory sú ideálne, bez rozptylu a bez strát, že ich vinutia majú nekonečnú indukčnosť, že impedancia ZN  je totožná s impedanciou vedenia ZL  v celom frekvenčnom pásme.

Pri meraní na vidlici vyšetrujeme:

a) 	impedanciu, ktorú zapojíme na svorky 2-2 a 4-4, tak aby celá sústava po zapojení vyvažovača na svorky 3-3 mala na 1-1 impedanciu rovnú impedancii vedenia ZL.

b)	- prevádzkové tlmenie v prichádzajúcom smere ap41

- prevádzkové tlmenie v odchádzajúcom smere ap12

- prevádzkové tlmenie v oddeľovacom smere ap42

Výpočet impedancií:

Pri výpočtoch impedancií Z2 a Z4 predpokladáme ideálne transformátory ( nulové straty, nekonečná indukčnosť, impedancia vyvažovača ZN sa zhoduje s impedanciou vedenia ZL).

Na určenie impedancie Z2,  svorky 1-1 a 3-3 zakončíme impedanciou vedenia ZN= ZL a na svorky 2-2 pripojíme merač impedancií. Svorky 4-4 necháme zapojené raz naprázdno a raz na krátko.

Na určenie impedancie Z4,  svorky 1-1 a 3-3 zakončíme impedanciou vedenia ZN= ZL a na svorky 4-4 pripojíme merač impedancií. Svorky 2-2 necháme zapojené raz naprázdno a raz na krátko.

Nech prevod transformátora je: .

Vypočítame impedanciu Z1 pri svorkách 4-4 naprázdno a nakrátko s tým, že impedanciu Z2 pretransformujeme na primárnu stranu. Potom:

Charakteristická impedancia dvojbrány:

Pričom:

Po vyjadrení:

Úpravou dostaneme:				Podobne vypočítame impedanciu:

Prevodový pomer p1-2 je prevod transformátora

,

pričom n1 a n2 sú počty závitov transformátora, čiže p by mal byť konštantný.

Pre vstupnú impedanciu Z2 platí vzťah:			z čoho potom pomer:

,

tento prevodový pomer v sebe zahŕňa aj straty v transformátore.

Výpočet prevádzkového tlmenia:

Od vidlice vyžadujeme, aby prevádzkové tlmenie v prenosových smeroch bolo čo najmenšie a v oddeľovacom smere čo najväčšie. Pri výpočte vychádzame z porovnávacieho zapojenia:

Obr. 4 Porovnávacie zapojenie

ap - prevádzkové tlmenie

P0 - výkon dodávaný do meraného objektu

P  - výkon dodávaný meraným objektom do záťaže

kde:

potom:

Schéma zapojenia

Obr. 5 Bloková schéma pre meranie vstupnej impedancie

G - generátor striedavého signálu

MI - merač impedancie (el. voltmeter)

V - vidlica

Obr. 6 Bloková schéma pre meranie tlmenia porovnávacou metódou

G- generátor striedavého signálu

EV - elektronický voltmeter

V - vidlica

T - útlmový článok

ZV - vstupná impedancia

Zk - výstupná impedancia

Z - vstupná a výstupná impedancia útlmového článku

Použité prístroje

- RC oscilátor Tesla BM344

- transistorový měřič impedancií 12 XN 045A

- transformátorová a odporová vidlica

- ovládací panel 12 XP 226

- variable reference circuits 1716/s

Postup pri meraní

1. Svorky 3-3 sú zakončené charakteristickou impedanciou vedenia ZN=600(, svorky 4-4 sú rozpojené pri meraní Z2(40) a skratované pri meraní Z2(4K). Na generátore sa nastavuje zadaná frekvencia  a meračom impedancií meriame hodnotu impedancie Z2(40), resp. Z2(4K). Hodnotu impedancie Z2 určíme zo vzťahu:

Podobným spôsobom zmeriame aj impedanciu Z4. (svorky 2-2 sú rozpojené pri meraní Z4(20) a skratované pri meraní Z4(2K).

2. Pre vstupnú impedanciu Z2 platí vzťah: , z čoho potom pomer:

3. Na generátore sa nastavuje frekvencia, indikátor sa prepneme na vidlicu a odčíta sa výchylka. Indikátor sa prepne na útlmový článok a zmenou útlmu na útlmovej dekáde sa nastaví taká istá výchylka indikátora. Na útlmovej dekáde odčítame tlmenie a0.

Korekčné členy vypočítame podľa vzťahu:

Potom prevádzkové tlmenie je:

Tabuľky nameraných a vypočítaných hodnôt

Transformátorová vidlica:

| f [kHz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z2(40) [(] | 585 | 645 | 650 | 668 | 691 | 757 | 1010 |
| Z2(4k) [(] | 587 | 645 | 650 | 668 | 690 | 758 | 1009 |
| Z4(20) [(] | 305 | 306 | 306 | 305 | 307 | 307 | 305 |
| Z4(2k) [(] | 305 | 305 | 306 | 306 | 307 | 307 | 307 |
| Z2 [(] | 586 | 645 | 650 | 668 | 690,5 | 757,5 | 1009,5 |
| Z4 [(] | 305 | 305,5 | 306 | 305,5 | 307 | 307 | 306 |
| p12 | 1,43 | 1,36 | 1,36 | 1,34 | 1,32 | 1,26 | 1,09 |

Výpočty: (f=0,1kHz)

(f=0,1kHz)

(f=0,1kHz)

Odporová vidlica:

| f [kHz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z2(40) [(] | 595 | 596 | 596 | 595 | 598 | 597 | 597 |
| Z2(4k) [(] | 596 | 595 | 596 | 595 | 598 | 597 | 595 |
| Z4(20) [(] | 597 | 595 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 |
| Z4(2k) [(] | 599 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 |
| Z2 [(] | 595,5 | 595,5 | 596 | 595 | 598 | 597 | 596 |
| Z4 [(] | 598 | 596 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 |

Výpočty: (f=0,1kHz)

(f=0,1kHz)

Prevádzkové tlmenie - Transformátorová vidlica:

|  | f [kHz] | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| odchádzajúci smer (1-2) | Z2 [(] | 586 | 645 | 650 | 668 | 690,5 | 757,5 | 1009,5 |
|  | Z1 [(] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  | a0 [Np] | 9,6 | 9,5 | 8,15 | 7,65 | 7,25 | 6,75 | 5,99 |
|  | K | -0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,26 |
|  | ap12 [Np] | 9,59 | 9,54 | 8,19 | 7,70 | 7,32 | 6,87 | 6,25 |
| prichádzajúci smer (4-1) | Z1 [(] | 586 | 645 | 650 | 668 | 690,5 | 757,5 | 1009,5 |
|  | Z4 [(] | 305 | 305,5 | 306 | 305,5 | 307 | 307 | 306 |
|  | a0 [Np] | 0,32 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,46 | 0,62 |
|  | K | 0,33 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,45 | 0,60 |
|  | ap41 [Np] | 0,65 | 0,75 | 0,77 | 0,79 | 0,82 | 0,91 | 1,22 |
| oddeľovací smer (4-2) | Z2 [(] | 586 | 645 | 650 | 668 | 690,5 | 757,5 | 1009,5 |
|  | Z4 [(] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | a0 [Np] | 3,12 | 1,82 | 1,81 | 2,22 | 2,21 | 2,22 | 2,25 |
|  | K | 0,33 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,46 | 0,60 |
|  | ap42 [Np] | 3,45 | 2,20 | 2,20 | 2,62 | 2,63 | 2,68 | 2,86 |

Vypočty:

(f=0,1kHz)

(f=0,1kHz)

(f=0,1kHz)

(f=0,1kHz)

Záver:

V prvej úlohe sme merali impedancie Z2 a Z4 na transformátorovej a odporovej vidlici pri frekvenčnom rozsahu 0,1 – 10 kHz a impedanciách ZL = ZN = 600 Ω. Impedancie sme merali tak, že sme svorky ukončili raz naprázdno, raz na krátko a výslednú impedanciu sme vypočítali geometrickým priemerom z nameraných hodnôt. Z nameraných hodnôt vidíme, že Z2 je pri transformátorovej vidlici frekvenčne závislá a nadobúda hodnoty od 586Ω do 1009,5Ω. Z4 je na transformátorovej vidlici frekvenčne nezávislá aj keď s nárastom frekvencie sa vyskytuje malý rozdiel v nameraných hodnotách, ktoré sú z rozsahu 305 – 307 Ω. Na odporovej vidlici sme namerali hodnoty Z4 v rozsahu 596 – 598 Ω. Hodnoty Z2 sme zmerali v rozsahu 595 - 598Ω. Pri odporovej vidlici by mali byť a sú impedancie frekvenčne nezávislé

Z nameraných hodnôt v prvej úlohe sme vypočítali prevodový pomer transformátorovej vidlice p12 pre každú meranú frekvenciu. Keďže odpor Z2 transformátorovej vidlice sa ukázal ako frekvenčne závislí, aj vypočítané hodnoty sa menia v závislosti od frekvencie. S rastúcou frekvenciou hodnota prevodového pomeru klesá od 1,43 do 1,09.

V tretej úlohe sme merali porovnávacou metódou prevádzkové tlmenie v smere vysielacom, prijímacom aj oddeľovacom. V prvom meraní sme ako Z4 použili odporovú dekádu nastavenú na 300 Ω. Z nameraných hodnôt sme vypočítali konštanty k a následne prevádzkové tlmenie ap. Norma vyžaduje, aby bola hodnota prevádzkového tlmenia vo vysielacom a prijímacom smere menšia, ako 0,5 Np. To nie je splnené v smere prichádzajúcom smere (4-1) kde je rozsah 0,65 – 1,22 Np a  ani dochádzajúcom smere (1-2)kde je rozsah 6,25 – 9,59 Np. Pre oddeľovací smer je potrebné tlmenie aspoň 7 Np. Táto podmienka tiež nie je splnená, keď hodnoty tlmenia sú z rozsahu iba 2,20 –3,45 Np. Z hodnôt sa zdá, ako by sa nám oddeľovací smer (4-2) vymenil s odchádzajúcim smerom (1-2), ale ani za týchto predpokladov transformátorová vidlica nespĺňa kritéria pre žiaden smer. Pravdepodobne  sme sa dopustili nejakej hrubej chyby pri postupe merania, alebo vidlica naozaj nespĺňa kritéria.