SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

KATEDRA TELEKOMUNIKÁCIÍ

### PRENOSOVÉ SYSTÉMY

Meranie na vidliciach

### DPrSS                                                                                                                                             Martin Drozd

### AR 2009/2010                                                                                                                              krúžok 2

### Letný semester                                                                                                                       meracia sk.

###### Zadanie:

- Na predložených typoch transformátorovej a odporovej vidlice zmerajte menovité vstupné impedancie Z2 a Z4  na bránach 2–2 (vstup zosilňovača) a 4–4 (výstup zosilňovača). Meranie vykonajte pri frekvenciách f = 0,1; 0,3;  1; 2; 3; 5; 10 kHz. Oba typy vidlíc majú určenú vstupnú  impedanciu vedenia ZL = 600 Ω

- Na základe merania z úlohy č. 1 vypočítajte prevodový pomer p12 pre transformátorovú vidlicu.

- Zmerajte prevádzkové tlmenie v smere vysielacom ap1-2 , prijímacom ap4-1 ,a oddeľovacom ap4-2 na predloženom type transformátorovej vidlice porovnávacou metódou.

Teoretický úvod

Diferenciálny transformátor je jeden z najdôležitejších prvkov v technike dvojdrôtových zosilňovačov, štvordrôtových vedení, zariadení pre vf spoje a meracích zariadení. V prenosovej technike sa tiež nazýva vidlicou, kvôli jeho častejšiemu použitiu, keď premieňa diaľkové dvojdrôtové vedenie na dva samostatné dvojdrôtové priebehy a naopak. Schéma použitia vidlice v dvojdrôtových vedeniach je na nasledujúcom obrázku:

Podľa konštrukcie sa vidlice rozdeľujú na :

- vidlicu vytvorenú jedným transformátorom (transformátorová vidlica)

- dvojtransformátorovú vidlicu

- odporovú vidlicu

Na dvojdrôtový a štvordrôtový prenos sa najčastejšie používa jednotransformátorová vidlica. Jej schéma:

Kde:

- svorky  1-1 : impedancia totožná s impedanciou vedenia ZL

- svorky  2-2 : vstupná impedancia zosilňovača

- svorky  3-3 : impedancia vyvažovača ZN

- svorky  4-4 : výstupná impedancia zosilňovača

Pri výpočtoch predpokladáme, že transformátory sú ideálne, bez rozptylu a bez strát a že ich vinutia majú nekonečnú indukčnosť a impedancia vyvažovača ZN sa stotožňuje s impedanciou vedenia ZL v celom frekvenčnom rozsahu. Od vidlice požadujeme, aby prevádzkové tlmenie v prenosových smeroch 1-2 a 4-1 bolo minimálne a v oddeľovacom smere 4-2 bolo maximálne.

Výpočet impedancií na diferenciálnom transformátore

Svorky 3-3 a 2-2  sme zakončili impedanciami ZN  ( na svorkách 3-3) a Z2 (na svorkách 2-2).

Vstupnú impedanciu Z1(40) zo svoriek 1-1 pri rozpojených svorkách 4-4  vypočítame podľa vzťahu

a impedanciu Z1(4k) zo svoriek 1-1, keď svorky 4-4 sú nakrátko, vypočítame zo vzťahu

pričom       (p12  je pomer závitov primárneho a sekundárneho vinutia)

Charakteristická impedancia dvojbrány zo svoriek 1-1 je

Impedancia  Z1 musí byť rovná impedancii vedenia ZL, čiže. Z definície vyvažovača platí    , potom úpravami dostaneme pre Z2 vzťah	                   .

Podobne by sa vypočítal aj vzťah pre Z4:                   .

Výpočet prevádzkového tlmenia

Od vidlice vyžadujeme, aby prevádzkové tlmenie v prenosových smeroch bolo čo najmenšie a v oddeľovacom smere čo najväčšie. Pri výpočte vychádzame z porovnávacieho zapojenia:

ap - prevádzkové tlmenie

P0-výkon dodávaný do meraného objektu

P -výkon dodávaný meraným objektom do záťaže

Ak	          		kde:

Potom

Pre náš prípad

Riešenie:

Úloha 1 :

Schéma zapojenia :

G – generátor

M – merač impedancií

V – vidlica

Súpis meracích prístrojov :

- jednotransformátorová vidlica

- odporová vidlica

- transformátorový merač impedancií 12 XL 020

- RC Oscilátor BM 344

Transformátorová vidlica

| f [kHz] | Z2k [(] | Φ2k [°] | Z2p [(] | Φ2p [°] | Z4 [(] | Z4k [(] | Φ4k [°] | Z4p [(] | Φ4p [°] | Z2 [(] | p12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 606 | 23 | 604 | 22 | 605 | 1,408 |
| 0,3 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 648 | 8 | 646 | 18 | 647 | 1,362 |
| 1,0 | 321 | 0 | 321 | 0 | 321 | 660 | 6 | 660 | 6 | 660 | 1,348 |
| 2,0 | 321 | 0 | 321 | 0 | 321 | 675 | 13 | 675 | 13 | 675 | 1,333 |
| 3,0 | 321 | 0 | 321 | 0 | 321 | 706 | 20 | 706 | 20 | 706 | 1,304 |
| 5,0 | 321 | 0 | 321 | 0 | 321 | 764 | 31 | 764 | 31 | 764 | 1,253 |
| 10,0 | 321 | 0 | 321 | 0 | 321 | 1025 | 48,5 | 1025 | 48,5 | 1025 | 1,082 |

Odporová vidlica

| f [kHz] | Z2k [(] | Z2p [(] | Z4 [(] | Z4k [(] | Z4p [(] | Z2 [(] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 608 | 615 | 611,5 | 624 | 615 | 619,4 |
| 0,3 | 700 | 635 | 666,7 | 688 | 690 | 688,9 |
| 1,0 | 700 | 630 | 664 | 706 | 726 | 715,93 |
| 2,0 | 700 | 720 | 709,9 | 706 | 724 | 714,9 |
| 3,0 | 700 | 720 | 709,9 | 706 | 724 | 714,9 |
| 5,0 | 700 | 720 | 709,9 | 708 | 724 | 715,95 |
| 10,0 | 700 | 720 | 709,9 | 600 | 600 | 600 |

Fáza impedancií Z2k, Z2p, Z4,  Z4k, Z4p , Z2 sa pri všetkých frekvenciách rovná nule.

Vzorový výpočet pre transformátorovú vidlicu  (f=100 Hz):

Aritmetický priemer vypočítaný z hodnôt posledného stĺpca tabuľky pre transformátorovú vidlicu je p12=1,299

Úloha č.2:

Vzorový výpočet pre f = 100 Hz:

Úloha č.3:

Schéma zapojenia (meranie porovnávacou metódou) :

G	- generátor striedavého signálu

MÚ	- merač úrovne

V	- vidlica

T	- útlmový článok

ZV	- vstupná impedancia

Zk	- výstupná impedancia

Z	- vstupná a výstupná impedancia útlmového článku

- ovládací panel

Súpis prístrojov:

- RC oscilátor TESLA BM 344

- Ovládací panel TESLA 12 XP 226

- Útlmový článok

- Odporová dekáda A 331, A 328

- Vidlica (meraný objekt)

- Tranzistorový merač úrovne 12 XN 045A

Tabuľka vstupných a výstupných  impedancií

|  | Zv | Zk |
| --- | --- | --- |
| vysielací smer | ZL(600() | Z2 |
| prijímací smer | Z4 | ZL(600() |
| oddeľovací smer | Z4 | Z2 |

|  | smer 1 – 2 | smer 4 – 1 | smer 4 – 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| f [kHz] | ao [Np] | k | ap [Np] | ao [Np] | k | ap [Np] | ao [Np] | k | ap [Np] |
| 0,1 | 0,72 | 0,004149 | 0,724 | 0,41 | 0,31430 | 0,724 | 6,06 | 0,31845 | 6,378 |
| 0,3 | 0,69 | 0,037708 | 0,728 | 0,41 | 0,31430 | 0,724 | 6,02 | 0,35201 | 6,372 |
| 1 | 0,68 | 0,047655 | 0,728 | 0,42 | 0,31274 | 0,732 | 6,02 | 0,36039 | 6,380 |
| 2 | 0,68 | 0,058891 | 0,739 | 0,42 | 0,31274 | 0,732 | 6,03 | 0,37163 | 6,401 |
| 3 | 0,68 | 0,081342 | 0,761 | 0,42 | 0,31274 | 0,732 | 6,04 | 0,39408 | 6,434 |
| 5 | 0,7 | 0,120819 | 0,821 | 0,43 | 0,31274 | 0,732 | 6,08 | 0,43356 | 6,512 |
| 10 | 0,77 | 0,267759 | 1,038 | 0,47 | 0,31274 | 0,732 | 6,26 | 0,58050 | 6,845 |

Všeobecný vzťah na výpočet ap sa definuje pomocou dvoch schém: schémy meraného objektu a porovnávacieho zapojenia.

Prvý člen a0 je možné namerať na útlmovom člene porovnávacou metódou, druhý člen je potrebné vypočítať zo známych hodnôt Z2 a Z4 z prvej úlohy, a to pre každý skúmaný smer inak podľa vyššie uvedenej tabuľky vstupných a výstupných impedancií.

Vzorový výpočet pre f = 100 Hz:

Smer 1-2 (Z2     ZV=600()

Smer 4-1 (ZV=600(   Z4)

Smer 4-2 (Z4     Z2)