Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra telekomunikácií

Meranie na vidliciach

DPrSS										Grenčík Róbert

AR 2009/2010, letný								TLK 7b

Zadanie úloh

- Na predložených typoch transformátorovej a odporovej vidlice zmerajte vstupné impedancieana bránach 2-2 (vstup zosilňovača) a 4-4 (výstup zosilňovača). Meranie vykonanie pri frekvenciách f = 0,1; 0,3; 1; 2; 3; 5; 10 kHz. Oba typy vidlíc majú určenú vstupnú impedanciu vedenia.

- Na základe merania z úlohy č.1 vypočítajte prevodový pomer p12 pre transformátorovú vidlicu.

- Zmerajte prevádzkové tlmenie v smere vysielacom (ap1-2), prijímacom  (ap4-1) a oddeľovacom (ap4-2) na  predloženom type transformátorovej vidlice porovnávacou metódou. Platí: ap=ao+k

Teoretický úvod

Vidlica (diferenciálny transformátor) je jeden z najdôležitejších elementov v technike  dvojdrôtových zosilňovačov a štvordrôtových vedení. Hlavná funkcia vidlice, odkiaľ aj názov pochádza, je „rozvidľovanie“ diaľkového dvojdrôtového vedenia na dva samostatné dvojdrôtové priebehy. Bloková schéma vidlice je na obrázku.

Bloková schéma použitia diferencialného transformátora v dvojdrôtových vedeniach

Podľa konštrukcie rozlišujeme vidlice:

- transformátorové

- dvojtransformátorové

- odporové

Pri meraní na vidlici meriame:

a) 	-impedanciu, ktorú zapojíme na svorky 2-2 a 4-4, tak aby celá sústava po zapojení 		vyvažovača na svorky 3-3 mala na 1-1 impedanciu rovnú impedancii vedenia.

b)	- prevádzkové tlmenie v prichádzajúcom smere ap41

- prevádzkové tlmenie v odchádzajúcom smere ap12

- prevádzkové tlmenie v oddeľovacom smere ap42

Výpočet impedancií

Pri výpočtoch impedanciíapredpokladáme ideálne transformátory (nulové straty, nekonečná indukčnosť, impedancia vyvažovača sa zhoduje s impedanciou vedenia). Schéma jednotransformátorovej vidlice je na obrázku.

Bloková schéma transformátorovej vidlice

Kde:

- svorky  1-1 : impedancia totožná s impedanciou vedenia ZL

- svorky  2-2 : vstupná impedancia zosilňovača

- svorky  3-3 : impedancia vyvažovača ZN

- svorky  4-4 : výstupná impedancia zosilňovača

Na určenie impedancie Z2,  svorky 1-1 a 3-3 zakončíme impedanciou vedenia ZN= ZL a na svorky 2-2 pripojíme merač impedancií. Svorky 4-4 necháme zapojené raz naprázdno a raz na krátko.

Na určenie impedancie Z4,  svorky 1-1 a 3-3 zakončíme impedanciou vedenia ZN= ZL a na svorky 4-4 pripojíme merač impedancií. Svorky 2-2 necháme zapojené raz naprázdno a raz na krátko.

Nech prevod transformátora je:.

Vypočítame impedanciu Z1 pri svorkách 4-4 naprázdno a nakrátko s tým, že impedanciu Z2 pretransformujeme na primárnu stranu. Potom:

Charakteristická impedancia dvojbrány:

, pričom .

Po vyjadrení:

Úpravou dostaneme:

Podobne vypočítame impedanciu:

Prevodový pomer p1-2 je prevod transformátora pričom n1 a n2 sú počty závitov transformátora, čiže p1-2 by mal byť konštantný.

Pre vstupnú impedanciu Z2 platí vzťah:

z čoho potom pomer:

tento prevodový pomer v sebe zahŕňa aj straty v transformátore.

Výpočet prevádzkového tlmenia

Od vidlice vyžadujeme, aby prevádzkové tlmenie v prenosových smeroch bolo čo najmenšie a v oddeľovacom smere čo najväčšie. Pri výpočte vychádzame z porovnávacieho zapojenia a meraného objektu:

Porovnávacie zapojenie			                                   Meraný objekt

- prevádzkové tlmenie

- výkon dodávaný do meraného objektu

- výkon dodávaný meraným objektom do záťaže

potom:

Schéma zapojenia

G – generátor

MI – merač impedancií

V – vyvažovač

Bloková schéma pre meranie tlmenia porovnávacou metódou

G	- generátor striedavého signálu

MÚ	- merač úrovne

V	- vidlica

T	- útlmový článok

ZV	- vstupná impedancia

Zk	- výstupná impedancia

Z	- vstupná a výstupná impedancia útlmového článku

Riešenie

Úloha č. 1:

Súpis meracích prístrojov:

- generátor Tesla RC OSCILLATOR BM 344

- tranzistorový merač Tesla 12 XL 020

- transformátorová a odporová vidlica

Postup:

Svorky 3-3 sme zakončili charakteristickou impedanciou vedenia ZN=600Ω, svorky 4-4 sú rozpojené pri meraní Z40 a skratované pri meraní Z4K. Na generátore sme nastavili frekvenciu a meračom impedancií sme merali hodnotu impedancie Z40, resp. Z4K. Výslednú hodnotu impedancie Z2 určíme zo vzťahu:

Podobným spôsobom sme odmerali aj impedanciu Z4. (svorky 2-2 sú rozpojené pri meraní Z20 a skratované pri meraní Z2K).

Vzorový výpočet pre frekvenciu 3 kHz:

Úloha č. 2:

Pre impedanciu Z2 platí vzťah:, z čoho potom.

Vzorový výpočet pre frekvenciu 3kHz:

Tabuľka nameraných hodnôt pre úlohu č. 1 a č. 2:

Transformátorová vidlica

Odporová vidlica

Úloha č.3:

Súpis meracích prístrojov:

- generátor Tesla RC OSILLATOR BM 344

- tranzistorový merač úrovní Tesla 12 XN 045A

- ovládací panel Tesla 12 XN 226

- útlmový článok

- odporové dekády A331 a A328

Postup:

Všeobecný vzťah na výpočet ap sa definuje pomocou dvoch schém: schémy meraného objektu a porovnávacieho zapojenia.

Prvý člen a0 je možné namerať na útlmovom člene porovnávacou metódou, druhý člen je potrebné vypočítať zo známych hodnôt Z2 a Z4 z prvej úlohy, a to pre každý skúmaný smer inak podľa nižšie uvedenej tabuľky vstupných a výstupných impedancií.

Tabuľka vstupných a výstupných  impedancií

|  | ZV | ZK |
| --- | --- | --- |
| Vysielací smer | ZL (600Ω) | Z2 |
| Prijímací smer | Z4 | ZL (600Ω) |
| Oddeľovací smer | Z4 | Z2 |

Tabuľka nameraných hodnôt:

Vzorový výpočet pre f = 3 kHz pre:

- smer 1-2

- smer 4-1

- smer 4-2

Záver

V prvej úlohe sme merali impedancie Z2 a Z4 na transformátorovej a odporovej vidlici na frekvenciách od 0,1kHz až do 10kHz, pričom . Merali sme tak, že sme svorky nechali raz na prázdno a raz na krátko. Pre každý stav sme odmerali impedanciu a fázu.  Výslednú impedanciu sme vypočítali podľa vzťahu uvedeného v postupe.

Z nameraných hodnôt vidíme, že impedancia Z2 je frekvenčne závislá. Jej hodnoty nám vyšli v rozmedzí od 605Ω do 1025Ω. Naopak na impedancii Z4 vidíme, že nie je závislá od frekvencie a jej hodnoty nám vyšli v rozmedzí od 320Ω do 324Ω. Tento rozdiel je minimálny oproti frekvenčne závislej impedancii Z2.

Pri odporovej vidlici sme namerali, že impedancie Z2 a Z4 sú frekvenčne nezávislé, aj keď nám tam vyšli mierne skoky. Hodnoty impedancie Z2 sme namerali v rozmedzí od 600Ω do 716Ω. Hodnoty impedancie Z4 sme namerali v rozmedzí od 611Ω do 710Ω.

V druhej úlohe sme pre transofmátorovú vidlicu a pre každú frekvenciu z prvej úlohy vypočítali prevodový pomer p12. Keďže je impedancia Z2 frekvenčne závislá, vyšiel nám aj pomer p12 frekvenčne závislý. S rastúcou impedanciou Z2 klesá prevodový pomer od 1,4 do 1,08.

V poslednej tretej úlohe sme merali prevádzkové tlmenie pomocou porovnávacieho zapojenia v prijímacom, vysielacom a oddeľovacom smere. Za nameraných hodnôt sme vypočítali koeficient k a potom z nameranej hodnoty a0 sme vypočítali prevádzkové tlmenie ap. Norma vyžaduje, aby vo vysielacom a prijímacom smere bola hodnota prevádzkového tlmenia menšia ako 0,5 Np. V oddeľovacom smere by mala byť hodnota prevádzkového tlmenia väčšia ako 7 Np.

Vo vysielacom smere (1-2) nám vyšli hodnoty v rozmedzí 0,724-1,038 Np, čo ale nespĺňa normu. Taktiež je vidno, že aj hodnoty v prijímacom smere (4-1) nespĺňajú normu, keďže hodnoty sú v rozmedzí 0,724-0,783 Np. V oddeľovacom smere (4-2) nám vyšli hodnoty od 6,372 do 6,841 Np a preto sa vidlica nesmie používať v prevádzke, pretože neboli splnené normy.