SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY

KATEDRA TELEKOMUNIKÁCIÍ

### Meranie na modulátoroch

### DPrSS                                                                                                                                                                                 Martin Drozd

### AR 2009/2010                                                                                                                                                            krúžok 7b

LETNÝ SEMESTER                                                                                                       Utorok 10:00

## Úlohy:

- Zrealizujte nevyvážený,  jednoducho vyvážený a dvojito vyvážený modulátor pomocou predložených prípravkov diód a translátorov.

- Zistite impedančné pomery jednotlivých typov modulátorov - vstupná a výstupná impedancia (800 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz)

- Po zrealizovaní jednotlivých typov modulátorov sledujte priebehy výstupných signálov na osciloskope a zakreslite si ich.

- Zmerajte úroveň jednotlivých produktov modulácie  jednotlivých typov modulátorov a graficky znázornite príslušné čiarové frekvenčné spektrum. Zhodnoťte výhody a nevýhody zrealizovaných modulátorov.

## Teoretický úvod:

Modulátor slúži na prenos frekvenčného spektra informačného signálu f(t) zo základného pásma do preloženého pásma daného frekvenciou nosného signálu F(t).

Výhodou amplitúdovej modulácie je úzka šírka frekvenčného pásma namodulovaného signálu, ako aj vyššia odolnosť voči šumu, tlmeniu a skresleniu.

Amplitúdové modulátory delíme na:

- vyvážené

- nevyvážené

Vyvážené amplitúdové modulátory ďalej delíme na:

- Jednocestné

- dvojcestné

Na výstupe rôznych typov amplitúdových modulátorov dostávame rôzne typy produktov modulácie :

A: mp F + nn f

mp  F+ np f

C: mn  F+ nn f

D: mn  F+ np f

kde m,n = 0,1,2 .... ;  n-nepárne , p-párne.

Základné typy amplitúdových modulátorov sú:

- nevyvážený

- jednocestný vyvážený (tiež jednoducho vyvážený)

- dvojcestný vyvážený (tiež dvojito vyvážený)

Nevyvážený modulátor je jednoduchý, má len jednu diódu a nazýva sa nevyvážený, pretože prepúšťa aj jednosmernú zložku a nepotláča nosnú. Namodulovaný signál má teda len veľmi malú časť energie sústredenú v postranných pásmach okolo nosnej frekvencie

Jednocestný vyvážený modulátor obsahuje menej kombinačných zložiek a čiastočne potláča nosnú frekvenciu. Na výstupe modulátora je signál len ak má vstupný nízkofrekvenčný signál nenulovú hodnotu. Diódy musia byť párované a transformátory vyvážené vzhľadom na stred, ináč by modulátore prepúšťal jednosmernú zložku.

Dvojcestný vyvážený modulátor, nazývaný kruhový, takmer úplne potláča nosný signál a na výstupe je signál len, ak je nf vstupný signál nenulový. Musí platiť podmienka, aby boli párované diódy a to aspoň dve a dve (pozdĺžne spolu a priečne spolu), ideálne je aby boli všetky štyri rovnaké. Transformátory musia byť vyvážené vzhľadom na stred.

Schémy zapojenia:

### Úloha č.1 :

### Nevyvážený modulátor:

- na výstupe sa vyskytujú všetky zložky A,B,C,D.

### Jednocestný vyvážený modulátor:

- na výstupe sa vyskytujú zložky A,B.

Dvojcestný vyvážený modulátor:

na výstupe sa vyskytuje len zložka A.

Úloha č.2 :

G		      MI			 AM

Impedančné pomery jednotlivých modulátorov sme merali podľa nasledujúcich schém:

Z=600

meranie ZVST

meranie ZVÝST

Z=600

Úloha č.3 :

Z=600

Z=600	OSC

Úloha č.4 :

Z=600

Z=600	UMU

Súpis prístrojov:

Úloha č.2:

-generátor nizkofrekvenčných signálov G3-112/1
-tranzistorový merač impedancii Tesla 12 XL 020
-diódový mostík
-translátor (3x)
-odpor 600Ω

Úloha č.3 a č.4:

-Tesla RC Oscillator BM 344

-Tesla RC Generator BM 344

-Tektronix 2205 Oscilloscope HIM 24274

-Univerzálny merač úrovne 12 XN 084k

-diódový mostík
-translátor (3x)
-odpor 600Ω

Riešenie:

Úloha č.2:

Nevyvážený modulátor modulátor:

| f [Hz] | 800 | 2000 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ¦Z¦ [Ω] | φ [°] | ¦Z¦ [Ω] | φ [°] | ¦Z¦ [Ω] | φ [°] |
| Z0 | 11500 | 58 | 21500 | 50 | 29500 | 40 |
| Zk | 8500 | 54,5 | 14800 | 45 | 19300 | 38 |
| Zvst | 9886,86 | 56,25 | 17838,2 | 47,5 | 23861,1 | 39 |
| Z0 | 580 | 0 | 590 | 0 | 590 | 0 |
| Zk | 570 | 0 | 560 | 0 | 565 | 0 |
| Zvýst | 574,978 | 0 | 574,804 | 0 | 577,365 | 0 |

Vyvážený jednocestný modulátor:

| f [Hz] | 800 | 2000 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ¦Z¦ [Ω] | φ [°] | ¦Z¦ [Ω] | φ [°] | ¦Z¦ [Ω] | φ [°] |
| Z0 | 19500 | 61 | 36500 | 49 | 50700 | 37 |
| Zk | 18800 | 60 | 37000 | 48,5 | 51000 | 37,5 |
| Zvst | 19146,8 | 60,5 | 36749,1 | 48,75 | 50849,8 | 37,25 |
| Z0 | 588 | 0 | 590 | 0 | 590 | 0 |
| Zk | 590 | 0 | 590 | 0 | 590 | 0 |
| Zvýst | 588,999 | 0 | 590 | 0 | 590 | 0 |

Vyvážený dvojcestný modulátor:

| f [Hz] | 800 | 2000 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ¦Z¦ [Ω] | φ [°] | ¦Z¦ [Ω] | φ [°] | ¦Z¦ [Ω] | φ [°] |
| Z0 | 133 | 14 | 133 | 13 | 134 | 13 |
| Zk | 133 | 14 | 134 | 13 | 134 | 13 |
| Zvst | 133 | 14 | 133,499 | 13 | 134 | 13 |
| Z0 | 118 | 10 | 115 | 10 | 117 | 10 |
| Zk | 119 | 10 | 119,5 | 10 | 119 | 10 |
| Zvýst | 118,499 | 10 | 117,228 | 10 | 117,996 | 10 |

Vzorový výpočet pre nevyvážený modulátor modulátor pre f  = 800 Hz:

Úloha č.3:

Nevyvážený modulátor:

Jednocestný vyvážený modulátor:

Dvojcestný vyvážený modulátor:

Úloha č.4:

frekvencia modulačného signálu 	f = 3 kHz

frekvencia nosného signálu 		F= 60 kHz

| Nevyvážený modulátor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | f | 2f | 3f | F–2f | F–f | F | F+f | F+2f | 2F–f | 2F | 2F+f | 3F |
| fteor [kHz] | 3 | 6 | 9 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 117 | 120 | 123 | 180 |
| f [kHz] | 2,97 | 6,03 | 9,00 | 54,04 | 56,99 | 60,02 | 62,98 | 65,99 | 117,00 | 119,96 | 122,94 | 179,55 |
| Ux [mV] | 24 | 1 | 0,08 | 0,16 | 3,5 | 52 | 3 | 0,05 | 0,46 | 3 | 0,4 | 0,4 |
| Ux/UF [mV] | 0,462 | 0,019 | 0,002 | 0,003 | 0,067 | 1 | 0,058 | 0,001 | 0,009 | 0,058 | 0,008 | 0,008 |
| Jednocestný vyvážený modulátor |  |  |  |  |  |  |
|  | F | 2f | 3f | F–2f | F–f | F | F+f | F+2f | 2F–f | 2F | 2F+f | 3F |
| fteor [kHz] | 3 | 6 | 9 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 117 | 120 | 123 | 180 |
| f [kHz] | 2,98 | 5,96 | 8,92 | 54,05 | 57,10 | 60,06 | 63,04 | 66,01 | 117,18 | 120,18 | 123,13 | 180,24 |
| Ux [mV] | 230 | 0,7 | 2,25 | 0,12 | 110 | 34 | 82 | 0,4 | 9 | 1,8 | 9,2 | 1,3 |
| Ux/UF [mV] | 6,765 | 0,021 | 0,066 | 0,004 | 3,235 | 1 | 2,412 | 0,012 | 0,265 | 0,053 | 0,271 | 0,038 |
| Vyvážený dvojcestný modulátor |  |  |  |  |  |  |
|  | f | 2f | 3f | F–2f | F–f | F | F+f | F+2f | 2F–f | 2F | 2F+f | 3F |
| fteor [kHz] | 3 | 6 | 9 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 117 | 120 | 123 | 180 |
| f [kHz] | 2,94 | 5,97 | 8,95 | 54,18 | 57,20 | 60,20 | 63,14 | 66,09 | 117,35 | 120,36 | 123,28 | 180,52 |
| Ux [mV] | 22 | 0,3 | 2,7 | 0,6 | 52 | 11 | 46 | 0,34 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 0,9 |
| Ux/UF [mV] | 2 | 0,027 | 0,245 | 0,055 | 4,727 | 1 | 4,182 | 0,031 | 0,127 | 0,1 | 0,118 | 0,082 |

# Text boxes

AM

AM

AM

AM