## Riadenie prevádzky a preťaženia v ATM sieťach

- Riadenie zaťaženia – manažment prevádzky

- Štatistické multiplexovanie

- Rezervovanie šírky pásma na základe strednej hodnoty

- Kritický bod: špičková hodnota rýchlosti

- Efektívne využitie sieťových prostriedkov pri zachovaní dohodnutej QoS

- QoS

- Prevádzkové parametre

  - popisujú správanie sa signálu

- Špičková prenosová rýchlosť – PCR

  - maximálna rýchlosť vysielania buniek pre dané ATM spojenie

- Priemerná rýchlosť buniek – SCR

- Maximálna veľkosť zhluku – MBS

  - maximálny počet buniek vysielaných rýchlosťou PCR (SCR je zachovaná)

- Minimálna rýchlosť buniek – MCR

  - minimálne požadované prenosové pásmo pre dané spojenie

  - [bunka/s]

- Zmena oneskorenia príchodu buniek – CDV

  - odchýlka príchodu buniek od referenčných hodnôt príchodov buniek

- Tolerancia zmeny oneskorenia príchodu buniek – CDVT

  - reprezentuje ohraničenie pre odchýlky akceptovateľného oneskorenia od referenčných hodnôt príchodov buniek

- Tolerancia veľkosti zhluku – BT

  - charakterizuje interval medzi dvoma po sebe nasledujúcimi zhlukmi, počas ktorých sú bunky vysielané prenosovou rýchlosťou PCR

- Kategórie služieb

- Služba s konštantnou bitovou rýchlosťou – CBR

  - požaduje konštantné prenosové pásmo (PCR)

  - pre aplikácie v reálnom čase

- Služba s premenlivou prenosovou rýchlosťou v reálnom čase rt-VBR

  - požaduje premenlivé prenosové pásmo, ale vyžaduje časovú transparentnosť

- Služba s premenlivou prenosovou rýchlosťou bez potreby prenosu v reálnom čase nrt-VBR

- Služba s dostupnou bitovou rýchlosťou – ABR

  - určená pre dátové prenosy

  - tolerancia zmeny prenosového pásma a oneskorenia buniek

  - parametre: ACR, AIR

- Služba s nešpecifikovanou bitovou rýchlosťou – UBR

- Služba garantovanej rýchlosti rámcov – GFR

- QoS parametre

- Prevádzkové parametre, ktoré sú súčaťou prevádzkového kontraktu, alebo slúžia na vyhodnotenie zabezpečenia QoS

  - Oneskorenie prenosu buniek – CTD

  - Maximálne prenosové oneskorenie buniek – MaxCTD

  - Pomer stratených buniek – CLR

  - Zmeny oneskorenia buniek – CDV

- QoS parametre, ktoré nie sú predmetom dohadovania medzi sieťou a koncovým zariadením

  - pomer chybných buniek – CER

  - rýchlosť zle vložených buniek – CMR

- Manažment prevádzky a prevádzkový kontrakt

- Manažment: ochrana siete a koncových zariadení pred zahltením tak, aby boli dosiahnuté výkonnostné parametre v sieti a bola zachovaná dohodnutá QoS

- Prevádzkový kontrakt

  - dohoda medzi sieťou a účastníkom v čase vytváranie spojenia

  - stanovia sa vlastnosti na UNI a NNI rozhraniach

  - sieť sa zaručí poskytovať prevádzku na dohodnutej úrovni a účastník súhlasí dodržiavať a neprekročiť dohodnuté výkonnostné parametre

- Preťaženie: stav elementov siete, v ktorých sieť nie je schopná zachovať dohodnuté parametre prenosu

- Riadenie prístupu spojení – CAC

- Súbor činností vykonávaných sieťou v čase trvania zostavenia spojenia s cieľom rozhodnúť, či požiadavka na vytvorenie virtuálnej cesty alebo kanálu môže byť akceptovaná, alebo odmietnutá

- Rozhodnutie je na základe kategórie služby, požadovanej QoS a stavu siete

- Manažment prevádzky v ATM by mal zabezpečiť virtuálne okruhy, ktoré poskytnú stabilnú výkonnosť siete pri výskyte stochasticky sa meniaceho zaťaženia siete

- Požiadavky:

  - dodržanie dohodnutej QoS

  - efektívnosť využitia prenosovej kapacity

  - nezávislosť, flexibilita zavedenia novej služby

  - výpočtová jednoduchosť