●Fázy spojenia [zostavenia spojenia, výmena používateľskej informácie medzi konc. term., zrušenie spojenia]

●Popíšte vlnový (vlnodĺžkový) multiplex [Zodpovedá frekvenčnému, ale pri optickom vedení. Kanály sú identifikované rôznou vlnovou dĺžkou nosnej vlny.]

●Popíšte asynchrónny časový multiplex [Vlnový multiplex zodpovedá frekvenčnému, ale pri optickom vedení. Kanály sú identifikované rôznou vlnovou dĺžkou nosnej vlny.]

●Definíc. UNI al. na čo slúži refer. konfigurác. pre UNI [Rozhranie budú používať rôzne typy terminálov, prenosnosť terminálov. Referenčné konfigurácie - koncepčné konfigurácie vhodné na identifik. rôznych fyzic. použív. prístupov k ISDN]

●Vysvetlite pojem referenčný bod pre referenčné konfigurácie [Referenčný bod oddeľuje jednotlivé referenčné skupiny. Je to rozhranie medzi funkčnými skupinami]

●Medzi akými refer. bodmi je adaptér [R a S]

## ●Bližšie špecifikujte úlohu LT a ET [LT - linkové ukončenie pre prenosové linky z UNI v spojovacom zariadení z hľadiska prenos. fcií. Zákl. fcie sú: napájanie NT a regenerátorov na prenosových linkách, konverzie kódov, regenerácia signálov. ET - ústredňové ukončenie pre prenosové linky z UNI v spoj. zar. z hľad. riadenia]

●Rozdiel medzi NT1 a NT2 [NT1 - sieťové ukončenie - zahŕňa fcie odpovedajúce fyzic. vrstve RM OSI: ukončenie prenos. liniek, údržba liniek vo vrstve 1, synchroniz., prenos napájac. napätia, ukonč. ●Koľko max zariadení na So [8]

●Aká metóda prístupu na 2. vrstve pri So [CSMA/CD-D echo kanal]

●Antiecho pri BRI [Na U rozhraní]

●B kanál - rýchlosť, načo sa používa [64kbps, pre prenos používateľskej informácie]

●Kde sa prepína užív. info B kanála [1.vrstva]

●Pri bod -> multibod N-ISDN ktorý kanál rieši kolízie [D]

●D kanál pri BRI – rýchlosť, čo prenáša [16kbps, signalizáciu]

●Príklad na flag (01111110) [po 5-tich 1-tkách sa dáva 0]

●Základný prístup - kanály a rýchlosti definovať [2xB = 2x64kbps (+príd. info=192kbps), D=16kbps]

●Môže byť v základnom prístupe N-ISDN zapojenie point-to-multipoint [Áno]

●Ako sa volá metóda pre riadenie prístupu na zbernicu pri zapojení point-to-multipoint pre BRI [CSMA/CD, zo sieti typu ethernet]

●Kanálová štruktúra PRI [30B+D (64kbps)]

●Aké prenosové rýchlosti má H kanál pri Euro-ISDN [H0 = 384 kbps, H11 = 1536 kbps, H12 = 1920 kbps]

●Aké kanály využíva Euro ISDN [len B,D]

●Aké vrstvy RM OSI využíva N-ISDN [fyzická, linková, sieťová]

???  Názov protokolu na sieťovej vrstve referenčného modelu N-ISDN []

●Čo je signalizácia [prenos riadiacich signálov. Predstavuje výmenu riadiacich informácií medzi koncovými zariadeniami a sieťou a medzi sieťovými uzlami navzájom. Rozdelená je na 2 rozličné signalizačné systémy: DSS1 a CCS7.]

## ●Signalizácia DSS1, CCS7 - ako je zabezpečená []

●Čo označuje správa Alerting signalizačného systému DSS1 [Bolo dosiahnuté cieľové zariadenie, ale este nebolo nadviazané spojenie. TE oznamuje, že je pripravené na connect.]

●Kde vznikajú signalizačné správy DSS1 [3.vrstva]

●Ako sa volá signalizácia účastník <-> ústredňa [DSS1]

●STP spracúva aj data 4.vrstvy [Nie]

## Ktorá časť CCS robí prenos signalizačných správ [MTP - Message Transfer Part]

## ●Správy v CCS7, DSS1 - aké sú, kedy sa posielajú [Majú formu dátových paketov premenlivej dĺžky. MTP - Message Transfer Part - jej úlohou je transport a smerovanie signaliz. správ - preniesť správy k adresovanému signaliz. bodu bez chýb. Sú vymieňané medzi ústredňami. Je tam DPC (kód cieľového bodu), kt. označuje, pre ktorý signaliz. bod je signaliz. správa určená, a OPC (kód zdroj. bodu), kt. označ. signaliz. bod, kde signaliz. správa vznikla. SLS (kód zvolenej linky) označuje signaliz. linku, na kt. má byť signaliz. správa prenášaná. DPC, OPC a SLS môžeme považovať za hlavičku signalizačnej správy]

●CCS7 je signalizačný systém s prepajaním... [S prepajaním paketov]

●Čo je to STP v CCS7 [Signalizačný prenosový bod - miesto, kde sa smeruje a prepája signalizač. info., ale nepodlieha žiadnemu ďalšiemu spracovaniu.]

●MSU, LSSU - posielanie správ [V CCS7 exist. 3 typy signaliz. jednotiek: správa MSU (Message Signal Unit), stav linky LSSU (Link Status Signal Unit) a výplňová jednotka FISU]

●Typy N-ISDN služieb alebo B-ISDN [Transportné, Teleslužby, Doplnkové]

●Definujte terminal portability TP [prenosnosť terminálu]

●TeleFax G4 [teleservices - štandardné]

●Koľko tokov 136M do STM-1 [1]

●Čo z tohoto využíva ATM [Rýchle prepájanie paketov]

●Adresná info. v hlavičke [Nesie ju VPI,VCI]

●Pri prepájaní VPI/PCI [Môžu sa meniť]

●Veľkosť ATM hlavičky [5B]

●Príprava na veľkosť ATM bunky [SAR vrstva]

●Aké UNI [symetrický aj asymetrický]

●Je pri ATM možná strata buniek [Áno]

●Čo je to štatistické multiplexovanie [ATD ukladá signály do kanálov nepravid., podľa potreby zdrojov, teda signály s vyššou bitovou rýchl. sú v multiplexe častejšie. Každý paket musí niesť v sebe adresovú info., lebo prijímač nevie rozoznať, kde sa v multiplexe nachádzajú jednotlivé komponenty signálu.]

●Vysvetlite Fast Packet Switching pre ATM [Rýchle paketové prepájanie podstatne redukuje zložitosť paketového prepájania. Spolieha sa na kvalitné prenosové linky a odstraňuje processing zo smerovac. uzlov. Nevykonáva žiadnu kontrolu chýb a riadenie toku v sieti. Tieto funkcie sú presunuté do vyšších vrstiev protokolového modelu.]

●Funkcia AAL vrstvy [sprostredkovať služby ATM vrstvy vyšším používateľským vrstvám]

●Rozoznávanie hraníc buniek (delineacia) – ATM [TC podvrstva rozoznáva hranice bunky pomocou HEC (Header Error Control) mechanizmu]

3 teleslužby.

●ATM - spojovo orientované interaktívne vyhľadávacie služby [video on demand,telebanking,e-bussiness]

●Uveďte prenosovú rýchlosť pre pleziochrónnu hierarchiu E1 [2048kbps]

●Aké tri typy protokolu LAPD poznáte [I, S, U]

●Používa sa SDH v B-ISDN [Áno]

●Funkcie TC podvrstvy [Preberá bunky z ATM vrstvy a upravuje ich do odpovedajúceho formátu pre prenos pomocou PM podvr. 1.Adaptácia prenosových rámcov, 2.Cell delineation, 3.Verifikácia účast. rozhrania, multiplexovanie vo vrstve 1. NT2 - fcie vrstvy 1 PRM ISDN a vyšších: sprac. protok. a multiplexov. vo vrstve 2 a 3, spojovanie, údržba a monitorovanie vo vrstve 2 a 3, uk. úč. roz.]

hlavičky bunky, 4.Cell decoupling]

●Môže sa pre B-ISDN UNI použiť rozhranie bez akýchkoľvek prenosových rámcov [Áno]

●Ktoré vrstvy PRM B-ISDN patria k ATM [fyzická, ATM, AAL]

●Využíva Meta-signalizácia AAL [Nie]

??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ●Rozloženie kanálov a prenosových rýchlostí v prípojke T1 []

●Kanály na So rozhraní, D-kanál - ako to funguje []

●Čo je  V.120  a načo slúži []

●2 druhy protokolov používaných v UNI [LAPD, LAPB]

●Na ktorej vrstve je smerovanie v ATM []

●Prenosovú rýchlosť pre plez. dig. hierarchiu E0 []

●Prenosová rýchlosť pre H0 kanál, čo sa ním prenáša []

●Ktoré vrstvy PRM B-ISDN patria k ATM []

●Napíšte prenos plez. digit. hierarchie E1/E0 []

●Koľko hovorových kanálov je v PDH E1 []

●Na ktorej vrstve je smerovanie v ATM []

●Čo je to asynchr. multiplex s pevnou dĺžkou rámcov []

●Primárny prístup N-ISDN na baze T1 alebo E1, rýchlosť a kanály []

●Protokol sieťovej vrstvy N-ISDN []

●Aké sú najdôležitejšie pointre pre SDH rámec []

●Primitív Layer-to-layer []

●Aký je rozdiel vo formáte ATM rámca pre NNI a UNI []

●Max prenosová rýchlosť na N-ISDN-UNI rozhraní []

●Funkcie riadiacej roviny v N-ISDN modeli []

●Ako sa vola rámec na S0 rozhraní []

●Je DSS-1 signalizácia s prepájaním okruhov []

●Použiva ISUP cast vždy SCCP cast v CCS7 signalizácii []

●Čo robí ADM (add&drop) multiplexor []

●Uveďte príklad pre nosnú službu s prepájaním okruhov na N-ISDN []

●Pokrývajú 3 vrstvy MTP tretiu vrstvu RM-OSI []

●Je potrebná signalizácia pri paketovom prenose []

●Prenos STM-4 v SDH []

●Signalizačný protokol medzi TE a NT [DSS1]

●Popíšte vlastnosti vrstvy AAL referenčného modelu B-ISDN []

●Rozdiel v B-ISDN medzi hlavickou v UNI a NNI []

●Protokol sieťovej vrstvy DSS1 []

●Popis echo kanálu []

### ●Prenos používateľskej informácie v N-ISDN je paketovo alebo okruhovo orientovaný []

●ktora trieda sluzieb emulacia okruhov [ A]

●                     bez spoj orientacie [ D]