Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra telekomunikácií

Výpočty a merania na vyvažovačoch

TLKV	Grenčík Róbert
AR 2009/2010, zimný	TLK 7
meracia skupina 12
Zadanie úloh

Vypočítajte, zrealizujte a premerajte vyvažovač pre homogénne vedenie, ktorého
        impedancia má priebeh daný tabuľkou.
kábel: konštrukcia XV, priemer žíl  = 1,2 mm, izolácia styroflex, R = 31,9 Ω/km, C=23,5 nF/km.

f [kHz]	0,3	0,5	0,8	1	2	3	5	10	15	20	30	60
Re{ZL} [Ω]	616	485	394	359	276	243	218	199	194	191	188	185
Im{ZL} [Ω]	584	444	342	318	196	147	100	56	40	31	23	15

Vypočítajte, zrealizujte a premerajte vyvažovač pre pupinované vedenie, ktorého impedancia má priebeh daný tabuľkou. Návrh vyvažovača zrealizujte v tvare podľa Hoyta.
kábel: konštrukcia XV, priemer žíl  = 1,2mm, izolácia kordel-papier, R = 31,9 Ω/km, C= 26,5 nF/km, pupinácia 100/70 mH – kmeňové vedenie, pupinizačný krok s = 1,7 km.

f [kHz]	0,3	0,5	0,8	1,2	1,8	2,4	3	3,4
Re{ZL} [Ω]	1470	1483	1490	1515	1590	1716	1927	2175
Im{ZL} [Ω]	265	144	92	66	50	48	53	66

Pre obidva typy vyvažovačov určte tlmenie nevyváženia anv [Np].

Teoretický úvod

Dôležitým elementom v zariadeniach pre dvojdrôtové a štvordrôtové vedenia sú vyvažovače. Ich účelom je napodobniť impedanciu vedenia vo vyžadovanom frekvenčnom pásme.

Bloková schéma použitia diferencialného transformátora v dvojdrôtových vedeniach

Výpočet vyvažovača pre homogénne vedenie
Vyvažujeme, aby {font fixed {Z}} _{L} = csup{!} {font fixed {Z}} _{N} . Aby sme mohli vypočítať a navrhnúť zapojenie impedancie ZN, musíme vyšetriť priebeh impedancie ZL = f(ω).
Pri homogénnych vedeniach je
{font fixed {Z}}=sqrt{{R + j %omega L} over {G + j %omega C}}
kde R, L, C, G sú kilometrové konštanty.
Pre akustické pásmo platí G<<ωC. Preto v ďalšom:
{font fixed {Z}} _{L}= sqrt{{R + j %omega L} over {j %omega C}} = sqrt {{L} over {C} + {R} over {j %omega C}}= X +jY
Vyšetríme priebeh X a Y:
X_{%omega rightarrow 0}= infinity ~~~~~~ Y_{%omega rightarrow 0}=infinity newline alignl X_{%omega rightarrow infinity}=sqrt{{L} over {C}} ~~~~ Y_{%omega rightarrow infinity}=0
Priebeh impedancie homogénneho vedenia v závislosti od ω

Úlohou je nájsť vhodné zoskupenie prvkov R, L, C, tak, aby ich impedancia mala rovnaký priebeh ako ZL. Úplne presne napodobniť impedanciu nie je možné, a preto stačí, aby impedancia vyvažovača napodobňovala impedanciu ZL v predpísaných medziach.
Vyšetríme priebeh impedancie dvojpólu.
Dvojpól

R={%rho {1} over {j %omega %kappa}} over {%rho + {1} over {j %omega %kappa}}={%rho - j %omega %kappa %rho^{2}} over {1+(%omega %kappa %rho)^{2}}=A + jB
A={%rho} over {1+ left ( {%omega} over {%omega _{0}} right )^{2} } ~~~~~~~~ B={-%rho {%omega} over {%omega_{0}}} over {1+ left ( {%omega} over {%omega _{0}} right )^{2} }

Vyšetríme priebeh A a B:
A_{%omega rightarrow 0}= %rho ~~~~~~~ B_{%omega rightarrow 0}=0 ~~~~~~~ B_{%omega rightarrow infinity}=0 newline alignl A_{%omega rightarrow infinity}=0 ~~~~~~``` B_{%omega rightarrow %omega _{0}}=-{{1} over {2}} %rho

A a B znázornené graficky

Impedancia R má podobný priebeh ako impedancia ZL pre ω > ω0, okrem toho reálna zložka impedancie ZL sa pre %omega rightarrow infinity X=sqrt {{L} over {C}} a reálna zložka impedancie R sa pre %omega rightarrow infinity A rightarrow 0 . To znamená, že reálnu zložku impedancie R treba zväčšiť o konštantnú hodnotu sqrt {{L} over {C}} . To jednoducho dosiahneme zapojením odporu %rho _{1}=sqrt {{L} over {C}} do série s impedanciou R.

Zapojenie vyvažovača

Porovnaním vzťahov pre vlnovú impedanciu a pre impedanciu vyvažovača získame vzťahy na výpočet prvkov vyvažovača pre homogénne vedenie:
X_{%omega d}=%rho _1 + A ~~~~~~~~~ Y_{%omega d}=B
Ďalej platí:
{{alignc 1} over {%omega_{d} %kappa %rho}} `= left lline {X_{%omega d} ` - %rho_1} over {Y_{%omega d}} right rline ~~rightarrow ~~ {{%omega_{d} %kappa %rho}} `= left lline {Y_{%omega d}} over {X_{%omega d} ` - %rho_1} right rline
Následne po dosadení dostaneme:
%rho=(X_{%omega d} - %rho_{1}) cdot (1 + %omega _{d}^{2} %rho^{2} %kappa ^{2}) = (X_{%omega d} - %rho_{1}) cdot left (1 +left lline {Y_{%omega d}} over {X_{%omega d} ` - %rho_1} right rline ^{2} right )
%kappa={alignc 1} over {%omega _{d} %rho} left lline {Y _{%omega d}} over {X _{%omega d} ` - %rho_1} right rline

V zapojení vyvažovača pre homogénne vedenia sa často zapája ešte do série premenlivá kapacita, ktorá je rádovo niekoľko μF. Tá nám zlepšuje napodobnenie imaginárnej zložky pri nízkych kmitočtoch. Potom zapojenie vyvažovača je:
Schéma vyvažovača pre homogénne vedenie
  Výpočet vyvažovača pre pupinované vedenia podľa Hoyta
Najprv si musíme vykonať rozbor impedancie pupinovaného vedenia. Impedancia pupinovaného vedenia závisí od nábehovej sekcie, t.j. od kapacity nábehového úseku.
Reálna zložka je daná vzťahom
X`=`{sqrt{1`-`%eta ^2}}over{1-4x(1-x) %eta ^2} sqrt{{Ls}over{Cs}}
a imaginárna zložka
Y={(1-2x) %eta} over {1-4x(1-x) %eta ^{2}} sqrt {{Ls} over {Cs}} ,
kde s je pupinizačný krok, ω0 je vlastný rezonančný kmitočet pupinovaného vedenia left ( %eta= {%omega} over {%omega_0} right ) , x je dĺžka nábehovej sekcie v intervale (0-0,5)s.

Bloková schéma pupinovaného vedenia

Zjednodušená náhradná schéma bude

Určíme vlastný rezonančný kmitočet ω0 tak, že vstupné a výstupné svorky necháme naprázdno a určíme podmienku rezonancie:
%omega _0 ={2} over {sqrt {Lp cdot C cdot s}}

Teraz si vyšetríme hodnotu impedancie Z:

font fixed{Z}={j %omega L_{0} {1} over {j %omega C_{0}}} over {j left ( %omega L_{0} - {1} over {%omega C_{0}} right ) }= j{{%omega L_{0}} over {1-%omega^{2} L_{0} C_{0}}}

Zistili sme náhradu pupinovaného vedenia pre x = 0,17, ale nábehová sekcia na pupinovaných vedeniach je 0,5 s, preto musíme ešte na vstupné svorky zapojiť náhradu vedenia dĺžky 0,33 s.
Pri zjednodušených predpokladoch môžeme túto časť vedenia nahradiť kapacitou C1. Ešte do série s odporom R0 býva zapojená kapacita CN (niekoľko μF), ktorá nám upravuje impedančnú charakteristiku oblasti pod 400 Hz.

Bloková schéma Hoytovho vyvažovača

Pre výpočty jednotlivých prvkov schémy Hoytovho vyvažovača použijeme tieto vzťahy
C_{1}=0,33 C s newline C_{0}=0,428 C s newline L_{0}=0,33 L_{p} newline R_{0}=sqrt{{L_{p}} over {Cs}}

Tlmenie nevyváženia určíme z hodnôt ZN a ZL, ktoré odčítame z grafu pri kmitočte ωn t.j. tam kde anv podľa vzťahu
a_{nv}=ln left lline {Z_{L} + Z_{N}} over {Z_{L} - Z_{N}} right rline [Np]

má minimálnu hodnotu. Hodnota anv má byť väčšia ako 7 Np. Uvedené merania vykonáme jednak na vyvažovačoch pre homogénne vedenia, jednak na vyvažovačoch pre pupinované vedenie.

Riešenie

Schéma zapojenia:

G – generátor
MI – merať impedancií
V – vyvažovač

Úloha č. 1
Súpis prístrojov
- Tesla RC oscilátor BM 344
- Tesla tranzistorový merač impedancií 12XL020
- 2x odporová dekáda XL6
- Decade Condenser TR-9301/A

Zadané hodnoty:
fd=0,8kHz
ρ1=182Ω
Xωd=394Ω
Yωd=342Ω

Z týchto hodnôt sme vypočítali hodnoty ρ a κ potrebné pre konštrukciu vyvažovača:
%omega_{d}=2 %pi f_{d}=2 %pi 800= bold{5026,54 s^{-1}}
%rho=(X_{%omega d} - %rho_{1}) cdot left (1 +left lline {Y_{%omega d}} over {X_{%omega d} ` - %rho_1} right rline ^{2} right ) = (394 - 182) cdot left (1 +left lline {342} over {394 - 182} right rline ^{2} right ) = bold {763,71 %OMEGA}
%kappa={alignc 1} over {%omega _{d} %rho} left lline {Y _{%omega d}} over {X _{%omega d} - %rho_1} right rline = {alignc 1} over {5026,54 cdot 763,71} left lline {342} over {394 - 182} right rline = bold {420,23nF}

	Vypočítané hodnoty	Nastavené hodnoty
%rho [%OMEGA]	763,7118	763,7
%kappa [nF]	420,23	420,23

Napokon sme zrealizovali samotný vyvažovač a postupne pri rôznych frekvenciách vstupného signálu sme merali tranzistorovým meračom impedancií hodnotu ZN a fázu vyvažovača φN. Namerané a vypočítané hodnoty sú zapísané v tabuľke.
f [kHz]	0,3	0,5	0,8	1	2	3	5	10	15	20	30	60
Re{ZL} []	616	485	394	359	276	243	218	199	194	191	188	185
Im{ZL} []	584	444	342	318	196	147	100	56	40	31	23	15
ZL []	848,83	657,54	521,73	479,59	338,51	284	239,84	206,73	198,08	193,5	189,4	185,61
φL [°]	43,47	42,47	40,96	41,53	35,38	31,71	24,64	15,72	11,65	9,22	6,98	4,64
ZN []	1420	1100	590	585	365	270	184	168	166	165	164	163
φN [°]	34	46	62	57	52	44	22	10	6	3	0	0
anv [Np]	1,379	1,379	2,79	2,312	3,279	3,678	2,027	2,27	2,429	2,532	2,633	2,74

Vzorový výpočet pre frekvenciu 0,3 kHz
Z_{L}=sqrt{Re e"{"Z_{L}"}"^{2} + Im m "{" Z_{L} "}" ^{2}}=616^{2} + 584 ^{2}=bold {848,83 %OMEGA} newline alignl %varphi _{L}=arctg {{Im m "{"Z_{L} "}"} over {Re e "{" Z_{L} "}" }}=arctg { {584} over {616} }=bold {43,47°}

Úloha č. 2
Súpis prístrojov
- Tesla RC oscilátor BM 344
- Tesla tranzistorový merač impedancií 12XL020
- Variable artificial line 1721/S
- Zdroj

Zadané hodnoty:
C = 26,5 nF/km
Lp = 100 mH
s = 1,7 km

Z daných hodnôt sme vypočítali hodnoty potrebné pre konštrukciu vyvažovača.
alignl C_{1}=0,33 C s = 0,33 cdot 26,5 cdot 10^{-7} cdot 1,7 = bold {14,86 nF} newline alignl C_{0}=0,428 C s = 0,428 cdot 26,5 cdot 10^{-7} cdot 1,7 = bold {19,28 nF} newline alignl L_{0}=0,33 L_{p} = 0,33 cdot 100 cdot 10^{-3} = bold {33 mH} newline alignl R_{0}=sqrt{{L_{p}} over {Cs}} = sqrt{{alignc 100 cdot 10^{-3}} over {26,5 cdot 10^{-7} cdot 1,7}} = bold {1489,88 %OMEGA}

	Vypočítané hodnoty	Nastavené hodnoty
C1 [nF]	14,86	15
C0 [nF]	19,28	19
L0 [mH]	33	33
R0 [Ω]	1489,88	1490

Napokon sme zrealizovali samotný vyvažovač a postupne pri rôznych frekvenciách vstupného signálu sme merali tranzistorovým meračom impedancií hodnotu ZN a fázu vyvažovača φN. Namerané a vypočítané hodnoty sú zapísané v tabuľke nižšie.

Vzorový výpočet pre frekvenciu 0,3 kHz
Z_{L}=sqrt{Re e"{"Z_{L}"}"^{2} + Im m "{" Z_{L} "}" ^{2}}=1470^{2} + 265 ^{2}=bold {1493,7 %OMEGA} newline alignl %varphi _{L}=arctg {{Im m "{"Z_{L} "}"} over {Re e "{" Z_{L} "}" }}=arctg { {265} over {1470} }=bold {10,22°}

f [kHz]	0,3	0,5	0,8	1,2	1,8	2,4	3	3,4
Re{ZL} [Ω]	1470	1483	1490	1515	1590	1716	1927	2175
Im{ZL} [Ω]	265	144	92	66	50	48	53	66
ZL [Ω]	1493,7	1489,98	1492,84	1516,44	1590,79	1716,67	1927,73	2176
φL [°]	10,22	5,55	3,53	2,49	1,80	1,60	1,58	1,74
ZN [Ω]	1500	1520	1540	1610	1620	1740	1920	2150
φN [°]	0	0	0	0	0	0	0	0
anv [Np]	6,164	4,608	4,164	3,509	4,7	4,998	6,21	5,114

Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt pre pupinované vedenie

Úloha č. 3
Vzorový výpočet pre homogénne vedenie, pre hodnotu 0,3 kHz
a_{nv}=ln left lline {Z_{L} + Z_{N}} over {Z_{L} - Z_{N}} right rline = ln left lline {843,83 + 1420} over {843,83 - 1420} right rline = bold {1,379 Np}

Vzorový výpočet pre pupinované vedenie, pre hodnotu 0,3 kHz
a_{nv}=ln left lline {Z_{L} + Z_{N}} over {Z_{L} - Z_{N}} right rline = ln left lline {1493,7 + 1500} over {1493,7 - 1500} right rline = bold {6,164 Np}

Ostatné hodnoty tlmenia nevyváženia sú počítané podľa vzorového výpočtu a sú zapísané v tabuľkách k jednotlivým úlohám.

Záver

Našou úlohou bolo zrealizovať a premerať vyvažovač.
V prvej úlohe sme pomocou daných hodnôt a veličín vypočítali ρ a κ, ktoré sme využili pri nastavovaní vyvažovača pre homogénne vedenie. Po zapojení vyvažovača sme menili frekvenciu a odčítavali hodnoty. Namerané hodnoty pre impedanciu ZN nám vyšli v rozmedzí od 1420Ω po 163Ω. Pre fázu φN sme namerali hodnoty od 34° po 0°.
V druhej úlohe sme pomocou vypočítaných parametrov zostrojili Hoytov vyvažovač a následne pomocou zmeny frekvencie na generátore sme odčítavali hodnoty impedancie, ktoré nám vyšli v rozmedzí od 1500Ω po 2150Ω, a hodnoty fázy, ktoré nám pri všetkých frekvenciách vyšli nulové.
V tretej úlohe sme následne z nameraných a vypočítaných hodnôt pre impedanciu a fázu vypočítali hodnoty tlmenia nevyváženia pre úlohu jedna a úlohu dva. V prvej úlohe sa hodnoty tlmenia pohybovali 1,38 Np po 2,74 Np, čo ale nespĺňa podmienku pre tlmenie nevyváženia, ktorá hovorí, že tlmenie nevyváženia musí byť väčšie ako 7Np. V druhej úlohe nám vyšli hodnoty tlmenia v rozmedzí od 5,1Np do 6,164Np. Tieto hodnoty taktiež nespĺňajú podmienku pre tlmenie nevyváženia. Preto môžeme tvrdiť, že navrhnuté vyvažovače nevyhovujú pre dané frekvenčné pásmo.